stb t13, stb t16, stb s16, td 13, td 16

Art.-Nr. 390 6803 941, 390 6803 946, 390 6803 949,

390 6804 941, 390 6804 946, 390 6804 948, 390 6804 949,

390 6805 941, 390 6805 946, 390 6805 949

Свердлильний станок

Посібник користувача

|  | Шановний покупець |
| --- | --- |

Бажаємо Вам приємної та ефективної роботи з Вашим новим пристроєм

Відповідно до діючого законодавства, виробник не несе відповідальність за ушкодження нанесені та спричинені пристроєм за таких умов:

- Неправильне використання;

- Невиконання вимог посібника користувача

- Ремонт, що здійснювала не уповноважена особа.

- Встановлення та використання будь-яких запчастин, окрім оригінальних запчастин.

- Неправильне використання та обслуговування.

- Збої в електросистемі, спричинені невиконанням вимог директив та норм 0100, DIN 57113 / VDE 0113.

ОБЕРЕЖНО

Для запобігання враження електричним струмом, пожеж та небезпек пошкодження пристрою, використовуйте відповідну електроізоляцію.

Ваш пристрій було розроблено для використання під напругою 230 В.

Заміна електрокабелю одразу після виявлення нагрівання, надрізів та будь-яких  пошкоджень, може попередити враження електричним сумом, та пожежі.

|  | Рекомендації |
| --- | --- |

Перед використанням та збиранням пристрою уважно ознайомтесь з інструкцією.

Інструкція містить важливу інформацію стосовно того як: безпечно, вміло та економічно використовувати Ваш інструмент, уникнути небезпек, скоротити затрати на ремонт, скоротити робочий час та збільшити тривалість використання інструменту.

Разом з інструкціями безпеки, що містяться в посібнику Вам слід також виконувати законодавчі норми та нормативи, що діють на території Вашої країни.

Посібник мусить постійно бути поруч з пристроєм. Для захисту від пилу та бруду, помістіть його в пластиковий футляр. Кожний оператор, перед початком роботи з інструментом, мусить з ним уважно ознайомитись.

Працювати з пристроєм має право тільки тренований персонал, котрий було попереджено про всі можливі небезпеки роботи з пристроєм.

Слід дотримуватись мінімальних обмежень по віку.

Разом з правилами безпеки, описаними в цьому посібнику та в нормативних актах Вашої країни, дотримуйтесь загальних порад та правил поведінки для всіх технічних пристроїв та деревообробної техніки.

Загальні повідомлення

- Перевірте пристрій на наявність будь-яких ушкоджень, що могли мати місце внаслідок транспортування одразу після розпакування та одразу ж попередьте про їх наявність, в разі виявлення, постачальнику. Надалі подібні скарги не розглядатимуться.

- Переконайтесь в повноті комплектації.

- Перед початком роботи уважно ознайомтесь з інструкцією.

- Використовуйте тільки оригінальні деталі та аксесуари scheppach, woodster та правильно їх встановлюйте.  Необхідні запасні частини Ви зможете знайти у Вашого дилера. Під час замовлення обов’язково вкажіть тип та рік виробництва пристрою.

|  | stb t13/td 13 | stb t16 | stb s16/td16 |
| --- | --- | --- | --- |
| Технічні характеристики |
| Діаметр патрону, мм | 13 | 16 | 16 |
| Швидкість | 500/890/ 1400/ 1900/ 2500 | 230/330/ 370/ 460/ 530/ 580/ 1030/ 1160/ 1280/ 1600/ 1790 / 2470 | 160/ 250/ 300/ 400/ 480/ 580/ 970/ 1280/ 1410/ 1540/ 2270/ 2740 |
| Потужність, Ват. | 350 | 520 | 770 |
| Сідло зубчатий шків передньої бабки | B16 | B16 | MK 2 |
| Сідло свердлильного патрону | B16 | B16 | B16 |
| Діапазон затиску свердлильного патрону, мм | 1,5-13 | 3-16 | 3-16 |
| Хід шпинделя | 50 | 60 | 80 |
| Кріплення до робочої поверхні, мм | 145 | 325 | 325 |
| Діапазон затиску гнізда веретена | 225 | 445 | 570 |
| Діаметр основи, мм. | 46 | 59,5 | 70 |
| Габаритна висота, мм | 580 | 840 | 1065 |
| Вага, кг. | 15 | 30 | 58,5 |
| Об’єкт модифікації! |

Рівень шуму відповідно до EN 1870-1: 1995-07

Вказані рівні  шуму можуть завдати шкоди здоров’ю, тому вони не можуть вважатись безпечними. Проте є певна відмінність між шкідливим та небезпечними рівнями шуму,тому неможливо сказати ч необхідні додаткові міри безпеки. Рівень шуму на робочому місці може стати небезпечним для життя за таких умов: тривалий вплив, параметри робочого місця, робота декількох пристроїв в одному приміщенні, шум спричинений роботою пристроїв. Рівні безпечності шуму в кожній країні різні. Ця інформація допоможе оператору вжити необхідних запобіжних заходів.

Частини посібника користувача, котрі допоможуть  забезпечити Вашу безпеку, позначені цим символом:

Загальні поради безпеки

Інструкції з техніки безпеки

УВАГА! Уважно прочитайте всі настанови щодо безпеки та всі рекомендації.

Недбалість у їхньому дотриманні може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозної шкоди здоров'ю.

Збережіть ці рекомендації для подальшого користування.

Термін «електричний інструмент» у настановах означає ваш ручний електроінструмент, оснащений шнуром живлення, чи акумуляторний (безшнуровий) електроінструмент.

1. Безпека робочої зони

- Дотримуйте чистоти та належної освітленості робочої зони. Безлад та недостатнє освітлення - перше джерело нещасних випадків.

- Не користуйтесь електроінструментом у вибухонебезпечних середовищах, наприклад за наявності займистих рідин, газу або пилу. Електроінструмент утворює іскри, здатні підпалити пил або випари.

- Не дозволяйте дітям та стороннім особам наближатися під час роботи з електроінструментом. Відволікання може спричинити втрату вашого контролю.

2. Електробезпека

-Штепсельні роз'єми та вилки живлення мають відповідати одне одному.

Не переобладнуйте вилку приладу. Не застосовуйте вилок-адаптерів для вмикання електроінструменту з уземленням. Відповідні штепсельні розетки та немодифіковані вилки зменшують ризик ураження електричним струмом.

- Уникайте фізичного контакту з уземленими поверхнями, наприклад трубами, радіаторами, плитами та холодильним устаткованням. Коли ваше тіло стає в такий спосіб «уземленим», підвищується ризик ураження електричним струмом.

- Заборонено працювати з електроінструментом під дощем або у вологому приміщенні. Потрапляння води всередину електроінструмента підвищує ризик ураження електричним струмом.

- Обережно поводьтеся зі шнуром живлення. Не застосовуйте його для перенесення, перетягання або для вимикання живлення електроінструмента. Оберігайте шнур від нагрівання, мастил, гострих країв та рухомих частин. Пошкодження чи заплутування шнура підвищує ризик ураження електричним струмом,

- Під час роботи з інструментом поза приміщенням використовуйте спеціальний подовжувач для використання поза приміщенням. Використання такого шнура знижує ризик ураження електричним струмом.

- Якщо робота з електроінструментом у вологому приміщенні необхідна, використовуйте пристрій захисного відімкнення (ПЗВ-Д). Це зменшує ризик ураження електричним струмом.

- Під час виконання операцій, за яких різальний пристрій може контактувати з прихованою проводкою або зі своїм шнуром, тримайте ввімкнутий електроінструмент за ізольовані захоплювальні поверхні.

Контактування різального пристрою з піднапруговим провідником може зробити доступні металеві частини електроінструменту піднапруговими, що може завдати ураження електричним струмом оператора.

3. Безпека оператора

- Будьте уважні та врівноважені в процесі користування електроінструментом. Не працюйте з ним, якщо ви стомилися або перебуваєте під впливом алкоголю, наркотичних речовин або медикаментів. Миттєва неуважність під час роботи здатна призвести до серйозних фізичних ушкоджень.

- Користуйтеся засобами індивідуальної безпеки, завжди одягайте захисні окуляри.

Засоби індивідуальної безпеки, наприклад маска-пиловловлювач, нековзке спеціальне взуття, захисна каска чи навушники, застосовані у відповідних умовах, запобігають ризику фізичних ушкоджень.

- Уникайте непередбаченого вмикання. Пересвідчіться, що вимикач перебуває в положенні «ВИМКНЕНО» до з'єднання з мережею живлення й/чи акумуляторною батареєю, підіймання або перенесення інструмента. Під час перенесення інструмента у спосіб, коли пальці торкаються вимикача, а також під'єднання до джерела живлення з увімкненою кнопкою пуску є небезпека нещасного випадку.

- Не вмикайте електроінструмент, не прибравши ключ патрона інструмента чи регулювальний ключ. Ключ, залишений на обертовій частині електроінструмента, може спричинити серйозні фізичні ушкодження.

- Не перенапружуйтеся. Утримуйте стійкість і рівновагу в усіх випадках. Це допо-магає краще керувати інструментом у разі небезпечних ситуацій.

- Одяг має бути відповідним, не одягайте просторих речей або прикрас, три¬майте волосся, одяг та захисні рукавички подалі від рухомих частин. Вільний одяг, прикраси та довге волосся можуть затягти рухомі частини інструмента.

- За наявності пристроїв видалення та збирання пилу необхідно пересвідчитися, що їх під'єднано та вони функціюють належним чином. Застосування пиловловлювальних систем зменшує ризики, пов'язані з наявністю пилу.

4. Експлуатація електричного інструменту та поводження з ним

- Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте інструмент за його призначеністю. Він буде працювати краще та безпечніше в передбаченому режимі.

- Не користуйтесь електроінструментом, якщо вимикач не забезпечує його увімкнення та вимкнення. Будь-який електроінструмент із несправним вимикачем є небезпечним і потребує ремонту.

- Вимкніть вилку зі штепсельного роз'єму та/або від'єднайте акумулятор електро-інструмента перш, ніж здійснювати будь-які регулювання, зміну супутнього при-ладдя або пакування інструмента. Такі застережні заходи безпеки зменшують ризик випадкового вмикання інструмента.

- Зберігайте електроінструмент у недоступному для дітей місці та не дозволяйте особам, необізнаним із настановами щодо безпеки експлуатації, працювати з електроінструментом. У руках непідготовленого користувача електроінструмент є дуже небезпечним.

- Утримуйте електроінструменту справному стані. Перевіряйте центрування та легкість ходу рухомих частин, пошкодження частин та будь-які інші зміни, здатні вплинути на роботу інструмента. У разі пошкодження електроінструмент має бути відремонтовано перш, ніж його застосовувати. Численні нещасні випадки трапляються через недбалість у догляданні за електроінструментом.

- Різальний інструмент має бути гострим та чистим. За належного догляду за ста¬ном різального інструменту з гострою різальною крайкою зменшується ймовірність перекосу рухомої частини, а сам інструмент легкий у керуванні.

- Використовуйте електроінструмент, додаткове приладдя, змінні свердла тощо відповідно до цих настанов, зважаючи на умови експлуатації та виконувану роботу. Застосування електроінструменту для операцій не за його призначеністю здатне спричинити небезпечні ситуації.

- Використовуйте додаткові ручки, що входять до комплектації приладу.

5. Технічне обслуговування

Звертайтеся за технічною допомогою до кваліфікованих фахівців відповідного

сервісу, що використовують лише оригінальні запасні частини. Це гарантує безпеку та якість догляду за вашим електроінструментом.

ДЛЯ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ

ОБЕРЕЖНО: При використанні електроінструменту завжди дотримуйтесь основних правил безпеки. Це допоможе зменшити ризик пожеж, вражень електрострумом, та травм.

Перед початком робіт уважно ознайомтесь з інструкціями.

- ЗАПОБІЖНИКИ МАЮТЬ БУТИ НА МІСЦІ,та в робочому стані.

- ПРИБЕРІТЬ ГАЙКОВІ КЛЮЧІ ТА ВИКРУТКИ. Заведіть звичку завжди перевіряти чи прибрані гайкові ключі та викрутки з приладу, веред тим, як його ввімкнути.

- ПІДТРИМУЙТЕ ЧИСТОУ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ. Безлад на робочому місці може спричинити нещасні випадки.

- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЗА НЕБЕЗПЕЧНИХ УМОВ. Не використовуйте електроінструмент в забрудненому або вологому середовищі та під дощем. Не використовуйте поруч з пожежо - небезпечними рідинами та газами. Забезпечте достатній рівень освітлення робочого місця.

- НЕ ПІДПУСКАЙТЕ ДІТЕЙ. Сторонні особи мають дотримуватись дистанції безпеки.

- ЗРОБІТЬ ВЛАСНЕ РОБОЧЕ МСЦЕ БЕЗПЕЧНИМ ДЛЯ ДІТЕЙ. Закрийте доступ до Вашого робочого місця. Зберігати пристрій слід в сухому, недоступному для дітей місці.

- НЕ ПЕРЕВАНТАЖУЙТЕ ПРИСТРІЙ. Він працюватиме краще, безпечніше та ефективніше, якщо використовувати його згідно інструкції.

- ПРАВИЛЬНО ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРИСТРІЙ. Не перевантажуйте пристрій та використовуйте тільки відповідно до інструкції.

- ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ ВІДПОВІДНІ ПОДОВЖУВАЧІ. Переконайтесь, що подовжувачі в гарному стані. Переконайтесь в належній потужності подовжувача. Недостатньо потужний подовжувач може стати причиною неполадок в електромережі, внаслідок втрати потужності. Використовуючи пристрій під відкритим небом, користуйтесь тільки відповідними  подовжувачами з належним маркуванням.

- ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЗАСОБИ ОСОБИСТОГО ЗАХИСТУ. Не носіть завеликий одяг та рукавиці, платки, обручки, браслети та інші ювелірні вироби, котрі можуть потрапити в рухомі частини приладу. Рекомендуємо носити взуття на неслизькій підошві. Якщо у вас довге волосся – носіть головні убори. Загортайте рукава вище ліктів.

- ЗАВЖДИ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ. Щоденні окуляри можна розбити, тому вони не можуть вважатись захисними. Також використовуйте захисні маски, та респіратори.

- БЕЗПЕЧНІСТЬ РОБОТИ. Для фіксації використовуйте клеми та лещата. Це набагато безпечніше ніж тримати заготовки руками та звільнює руки.

- НЕ ПЕРЕВНТАЖУЙТЕ. Тримайте стабільність та стійкість.

- ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ. Тримайте інструмент загостреним та чистим для кращої та ефективнішої роботи. Дотримуйтесь інструкції змащування та заміни аксесуарів. Звертайтесь за технічною допомогою до кваліфікованих фахівців відповідного сервісу, що використовують лише оригінальні запасні частини. Це гарантує безпеку та якість догляду за вашим інструментом.

- ВІДКЛЮЧІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД МЕРЕЖІ перед обслуговуванням та під час заміни аксесуарів, таких як: леза, біти і.т.д..

- ВИКОРИСТОВУЙТЕ РЕКОМЕНДОВАНІ АКСЕСУАРИ. В посібнику є опис всіх рекомендованих деталей. Використанні інших аксесуарів може спричинити травмування.

- НІКОЛИ НЕ СТАВАЙТЕ НА ІНСТРУМЕНТ. Випадковий контракт з інструментом може завдати серозних травм.

- ПЕРЕВІРЯЙТЕ ПРИСТРІЙ НА НАЯВІСТЬ ПОШКОДЖЕНЬ. Від’єднайте від мережі прилад, якщо Ви виявите відсутність, пошкодження або невірне функціонування будь-яких деталей електросистеми.  Перед ввімкненням приладу замініть або відремонтуйте всі пошкодженні деталі.

- НІКОЛИ НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ПРИЛАД ПРАЦЮВАТИ БЕЗ НАГЛЯДУ. Не залишайте його до повної зупинки.

- НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ВИКОРИСТОВУЙТЕ КАБЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ. Не смикайте за кабель бажаючи від’єднати від розетки.

- ЗАВЖДИ БУДЬТЕ НА СТОРОЖІ. Гарне знання приладу, пов’язане з постійним його використанням, не повинне стати причиною неуважності.  Пам’ятайте, що втрата уваги на секунду може стати причиною серйозних травм.

- ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА. Якщо необхідно працювати у вологому приміщенні, використовуйте пристрій захисного відімкнення (ПЗВ-Д). Це зменшує ризик ураження електричним струмом.

Загальні поради

ПОДОВЖУВАЧІ

Використовуючи електроінструмент на певній відстані від джерела струму, користуйтесь подовжувачі. Вони мабуть бути достатньо потужні. Недостатньо потужний подовжувач може стати причиною неполадок в електромережі, внаслідок втрати потужності. Для визначення мінімального розміру подовжувача використовуйте таблицю. Використовуйте тільки округлі кабелі в ізоляції, внесені в список UL.

Використовуйте тільки округлі подовжувачі в ізоляції призначені для зовнішнього використання. На таких подовжувачах має стояти позначка «WA».

Перед використанням подовжувача огляньте його. На ізоляції не повинно бути видно жодних порізів, тріщин чи при знаків зношення.

|  | ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ДЛЯ СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ |
| --- | --- |

ОБЕРЕЖНО! Для Вашої власної безпеки , використовуйте верстат тільки після повної збірки, встановлення відповідно до посібника та після уважного ознайомлення з посібником користувача.

- Міцно закріпіть верстат до верстаку гвинтами. Якщо під час використання верстату він рухається, закріпіть верстак до підлоги гвинтами.

- Верстат призначено для використання тільки в сухих умовах та в приміщеннях.

- Захищайте очі (завжди носіть захисні окуляри, котрі відповідають стандартам), руки, обличчя (використовуйте маски та распіратори), вуха (використовуйте навушники).

- Не намагайтесь свердлити заготовки, котрі замалі для міцного фіксування.

- Тримайте руки поза зони проходження свердла. Уникайте незручних позицій рук, щоб вони випадково не потрапили в робочу зону свердла.

- Не використовуйте свердла, довжина котрих перевищує 175 мм, або котрі на 150 мм  виходять за губки патрону. Вони можуть випадково прогнутись або зламатись.

- Використовуйте тільки з призначенням.

- Свердлячи велику заготівку, переконайтесь що вона повністю лежить на робочому столі.

- Не виконуйте жодних операцій голіруч. Утримуйте заготівку точно навпроти огорожі та столу, так щоб вона не могла перекрутитись або відхилитись. Використовуйте додатковий інструмент для фіксації заготівки.

- Не намагайтесь просвердлити заготівки якнайшвидше. За швидке свердління може спричинити перегрів свердла.

- Переконайтесь, що у заготівці немає цвяхів або інших сторонніх предметів.

- Додатковий матеріал заготовки розміщуйте з лівої сторони.

- За можливості розміщуйте заготівку так, щоб вона торкалась лівої сторони основи. Якщо вона закоротка , то міцно закріпіть її до столу. Для цього використовуйте струбцину.

- Якщо заготівка звисає зі столу, прикріпіть її до столу або забезпеч алежну підтримку. .

- Завжди прикріплюйте лещата до столу, якщо Ви  їх використовуєте.

- Використовуйте спеціальні фіксатори, направляючі, та інші пристосування під час виконання нестандартних операцій.

- Переконайтесь, що всі струбцини та фіксатори міцно закріпленні  перед початком свердління.

- Надійно закріпіть голівку та основу столу до колони, та стіл до основи столу, перед початком робіт.

- Ніколи не вмикайте верстат, не очистивши перед цим стіл від сторонніх предметів.

- Перед використанням ввімкніть двигун та простежте, чи свердло не вібрує і не шатається.

- Перед початком свердління дайте голівці розігнатись.

Якщо верстат незвично звучить або надмірно вібрує, негайно припиніть роботу та від’єднайте від мережі. Ввімкнути можна тільки знайшовши неполадки.

- Під час свердління на столі не повинно бути жодних сторонніх об’єктів.

- Міцно закріплюйте заготовки до робочої поверхні при свердлінні отворів великого діаметру. Інакше заготовка може почати обертатись. Не використовуйте фрези та багатокомпонентні преси для пробивання отворів, адже вони можу розламатись на декілька частин або стати незбалансованими під час використання. Встановіть швидкість до 1400 обертів за годину.

- Переконайтесь, що свердло не обриється перед заміною, установкою чи прибиранням заготівки.

- Для запобігання нещасних випадків, від’єднуйте від мережі верстат перед заміною свердла, аксесуарів або інших пристосувань, або виконанням будь-яких налаштувань.

Використання

Обладнання було тестовано у відповідності з CЕ нормами та згідно всіх законодавчих норм на вимог ЄС.

- Пристрій можна використовувати тільки за ідеальних технічних умов, з урахуванням бажаного використання та посібника користувача або інструкції. Користуватись ним можуть тільки особи, що усвідомлюють всі ризики та небезпеки пов’язані з оперуванням пристрою. Використання не за призначенням, особливо якщо воно впливає на безпеку, має бути негайно припинено.

- Виробник не несе відповідальність за ушкодження, спричинені невідповідним використанням. Відповідальність повністю переходить на оператора.

- Також слід дотримуватись інструкцій  безпеки, обслуговування та використання, технічних вимог, наданих в класифікації та описі.

- Дотримуйтесь правил попередження нещасних випадків та інших наведених правил безпеки.

- Обслуговувати та керувати інструментом можуть тільки ознайомлені з інструкціями особи, що мають досвід роботи. Невідповідальне ставлення до вказівок інструкції  звільняє виробників від відповідальності.

- Використовувати інструмент можна тільки з оригінальним приладдям та запасними частинами.

- Щіпки та деревинний пил можу бути небезпечним для Вашого здоров’я. Використовуйте персональні засоби захисту, такі як захисні окуляри та распіратори. Використовуйте вакуумний пило збирач.

- Неналежним чином закріплені заготовки або використання верстату без обмежувача довжини є причиною багатьох нещасних випадків.

- Використання пошкоджених електричних кабелів може стати причиною вражень електричним струмом.

- Навіть дотримуючись всіх правил безпеки, лишаються певні небезпеки, котрих неможливо уникнути.

- Інші небезпеки можна мінімізувати дотримуючись правил безпеки та використання верстату.

Розпаковка та перевірка вмісту

ОБЕРЕЖНО: При відсутності будь-якої частини, не намагайтесь зібрати та вмикати верстат.

Уважно перевірте всі деталі та звірте відповідність таблиці «Стандартна комплектація».

Не викидайте пакувальний матеріал, якщо маєте намір повернути верстат дилеру.

|  |  | Мал.1 | Мал.2 | Мал.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплектація/Опис/Кількість | stb t13/td 13 | stb t16 | stb s16 |
| 1 | Основа | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Колона | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Робоча поверхня | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Голівка | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Зубчаста рейка | - | 1 | 1 |
| 6 | Направляюче кільце зубчастої рейки | - | 1 | 1 |
| 7 | Важіль | - | 1 | 1 |
| 8 | Свердлильний патрон | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Фіксатор | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Захист | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Захист з обмежувачем довжини | - | 1 | - |
| 12 | Закріплюючі гвинти | 3 | 4 | 4 |
|  | Штифтовий ключ 3мм. | 1 | 1 | 1 |
|  | Штифтовий ключ 4мм. | 1 | 1 | - |
|  | Штифтовий ключ 5мм. | - | - | 1 |
|  | Гайковий ключ 12 мм | 1 | 1 | - |
|  | Гайковий ключ 16 мм | - | - | 1 |
|  | Гайковий ключ 18 мм | 1 | 1 | - |
|  | Гайковий ключ 24 мм | - | - | 1 |
|  | Посібник користувача | 1 | 1 | 1 |

Видаліть захисну масляну плівку з робочого столу за допомогою відповідного очисника або обладнання.

Обережно:

Ніколи не використовуйте пальне, бензин, та схожі легкозаймисті чи пожежо небезпечні рідини.

Стіл, колона, та поверхня пристрою вкрита восковою плівкою для захисту. Обережно очистіть всі частини сухою чистою ганчіркою.

Комплектація

| Мал.1 stb t13 | Мал. 2 stb t16 |
| --- | --- |
| Мал.3 stb s16 |

1Основа

2 Колона

3 Робоча поверхня

4 Голівка

5 Зубчаста рейка

6 Направляюче кільце зубчастої рейки

7 Важіль

8 Свердлильний патрон

9 Ручка

10 Захист свердлильного патрону

11 Обмежувач глибини

12 Мотор

13 Вмикач

14 Крюк захисту реміння

15 Важіль регулювання ремінню

16 Фіксатор натягання ремінню

ІНСТРУКЦІЇ ЗБИРАННЯ

ОБЕРЕЖНО:

Перед вмиканням пристрою повністю крок за кроком зберіть пристрій та уважно ознайомтесь з інструкцією.

- Основу до колони Мал.4

|  | Розташуйте основу (А) на підлогу Поставте колону (В) на основу та з’єднайте отвори на основі разом з отворами на колоні. Для прикріплення колони до основи, закрутіть три (або 4) гвинта (а) до основи гайковим ключем. |
| --- | --- |

- Робочу поверхню до колони. Мал. 5.1 stb t13

|  | Приєднайте робочу поверхню (3) в колону (2). Розмістіть його якраз навпроти основи. Встановіть болт (b) в стіл з лівою сторони та закрутіть його. |
| --- | --- |

2. Робочу поверхню до колони. Мал. 5.2-5.3  stb t16/ stb s16

| Мал. 5.2 | Мал. 5.3 |
| --- | --- |

- Встановіть робочу поверхню (3) з зубчатою рейкою (5) на колону (2).

- Встановіть болт (b) зліва та закрутіть його.

- Встановіть ручку (7) на болт та закрутіть штифтовим ключем.

3.Голівку на колону, Мал.6

| Мал. 6 |  |
| --- | --- |
|  | Розташуйте голівку (4) на колону (2). Розташуйте ротор свердлильного пристрою разом з робочою поверхнею та основою в кожух та закріпіть його 2-ма гвинтами. |

4. Захист свердлильного патрону разом з зупинником глибини, Мал. 7.1 (тільки для stb t13)

| Мал. 7.1 |  |
| --- | --- |
|  | Встановіть захист свердлильного патрону з обмежувачем глибини (11) на вал та закрутіть гвинт з непостійною нарізкою. (d). Обережно! Під час роботи обмежувач глибини має бути встановлено на місце (17). Закрутіть 2 гайки (е) та розмістіть індикатор (g) на обмежувач глибини. Індикатор має вказувати на шкалу. |

- Захист свердлильного патрону Мал. 7.2 (тільки stb t16 та stb s16)

| Мал. 7.2 |  |
| --- | --- |
|  | Встановіть захист свердлильного патрону (10) на вал та закріпіть його гвинтами (d). |

Встановіть ручки.

Встановлення свердлильного патрону. Мал. 9.

| Мал. 9 | 1. Чистою ганчіркою витріть отвір в патроні (А) та валу. Переконайтесь, що на поверхні не лишилось сторонніх предметів. Переконайтесь, що на поверхні не лишилось сторонніх предметів. Наявність найменших плям бруду не дозволить патрону правильно встати на місце, що спричинить колихання свердла. Якщо отвір брудний, використовуйте очищувачі. |
| --- | --- |

2. Підніміть патрон вгору до валу наскільки це можливо.

3. Прокрутіть патрон проти годинникової стрілки(дивлячись з гори) та відкрийте губки патрону.

Закріплення верстату на верстак.

Для Вашої безпеки рекомендується встановлювати вертати на вертаки.

НАЛАШТУВАННЯ

ОБЕРЕЖНО:

Всі необхідні налаштування для нормальної роботи свердлильного верстату було зроблено на заводі. Не змінюйте їх!

Проте внаслідок зношення з часом стануть необхідні певні налаштування.

ОБЕРЕЖНО:

Завжди від’єднуйте верстат від мережі перед виконанням будь-яких налаштувань.

Встановлення пружини відводу в вихідне положення. Мал. 10.1-10.2

| Мал. 10.1 | Мал. 10.2 |
| --- | --- |

Є ймовірність, що Вам доведеться повернути пружині її початкову форму.

1. Опустіть робочий стіл для додаткової зручності.

2. Станьте зліва від верстату.

3. Опустіть блокуючи гайки (А) в найнижчу позицію та закрутіть їх за допомогою гайкового ключа.

Розмістіть викрутку в нижній отвір(8) пружинної кришки (С) та утримуйте його на місці, викручуючи гвинт (D).

4. Утримуючи викрутку а місці,повністю викрутіть велику гайку (E).

5. обережно проверніть викрутку проти годинникової стрілки та досягніть наступного отвору на кришці. Не прибирайте викрутку.

6. Закрутіть стандартну гайку гайковим ключем для закріплення. Не перетягніть гайку.

7. Підніміть фіксу вальні гайки та обмежувач глибини в максимально високе положення та перевірте силу натягнення.

8. Якщо пружина недостатньо натягнута, знову зробіть кроки 3-8.  Нормальне натягнення пружини досягається коли голка шпинделю повертається в початкове положення після вивільнення н 20 мм.

9. Якщо напруга достатня, замініть гайку на стандартну та не перетягуйте її.

10. Перевірте чи виконує голка шпинделю плавні рухи. Якщо ні – розкрутіть гайку.

Розвал - сходження , Мал. 10.3

| Мал. 10.3 |  |
| --- | --- |
|  | Міцно тримаючи вал в руках спробуйте провернути його навколо центру. Якщо він вільно піддається виконайте наступні дії: 1. Відкрутіть фіксуючу гайку (А). 2. За годинниковою стрілкою прокрутіть гвинт (В). Це не дозволить валу надмірно гуляти. 3. Закрутіть фіксуючу гайку. |

ВИКОРИТАННЯ

ОБЕРЕЖНО: якщо Вам не доводилось працювати з цим типом верстатів спитайте пораду у досвідчених користувачів. У будь-якому випадку уважно прочитайте т зрозумійте інструкції безпеки та користування перед початком робіт.

Обертання робочої поверхні. Мал. 11.1, 11.2

| Мал. 11.1 | Мал. 11.2 |
| --- | --- |

Зауважте: шкала нахилу столу (а) вказує відхилення столу від 90˚. Для точних робіт використовуйте транспортир.

1. Для розміщення столу (3) в бажану позицію, звільніть обмежувачі столу (b) перевірте кут нахилу.

Встановлення висоти столу. Мал. 11.1.

1. Відкрутіть ручку фіксування столу (А).

2. Встановіть бажану висоту столу (3).

3. Закрутіть ручку фіксування столу.

Зверніть увагу: краще закріплювати стіл на такій висоті, щоб від заготівки до свердла була мінімальна відстань.

Встановлення свердел.

1. Вставте свердло в свердлильний патрон (А) так щоб губки свердлильного патрону максимально закривались (В). (При використанні коротких свердел простежте, об губки свердлильного патрону не торкались спіральної насічки на свердлі)

2. Переконайтесь, що свердло розміщення рівно по-центру патрону перед  фіксуванням патрону спеціальним ключем.

3. Міцно зафіксуйте в патроні свердло, щоб воно не випало з патрону підчас свердління.

4. За годинниковою стрілкою провернувши ключ фіксування патрону - Ви його закріпите, проти – відпустите. Затягуючи патрон використовуйте 3 отвори, відпускати можна тільки одним.

Оберіть швидкість та ступінь натягнення ременю. Мал. 12.

Увага: від’єднайте від електромережі

| Мал. 12 |  |
| --- | --- |
|  | 1. Ви можете регулювати швидкість роботи свердлильного верстату. 2. В ВИМКНУТОМУ СТАНІ, відкрийте кожух голівки. 3. Відкрутивши гвинт-барашку (d) з обох сторін, відпустіть ремінь приводу. Посуньте праву сторону мотору в напрямку валу для послаблення V-ременю (для 16s: послабте ремінь за |

допомогою ручки (е)). Знову закрутіть гвинт-барашку.

4. Встановіть ремінь на вал.

5. Відкрутіть гвинти-барашки та посуньте праву сторону мотору на місце, для фіксування V-ременю.

6. Закрутіть важіль блокування натягу ременю. Ремінь мусить прогинатись не більше ніж на 13 мм, якщо натиснути на нього посередині.

7. Закрийте кожух.

8. Якщо ремінь спадає під час свердління, послабте натягнення.

Обережно: Перемикач безпеки

Ви маєте відкрити кожух, змінюючи швидкість. Пристрій вимикається автоматично для запобігання нещасних випадків.

Знімання патрону.

1. Відкрийте губки патрону максимально широко проти годинникової стрілки (дивлячись згори)

2. Обережно постукайте молоточком по патрону (В) однією рукою, обережно тримаючи патрон іншою. Стежте, щоб патрон не впав з валу.

Обмежувач глибини Мал. 10.2 (тільки для stb t16 та stb s16)

Обмежувач глибини не дозволяє просвердлити в заготівці отвори глибші, за встановлені. Налаштуйте кільце (6) використовуючи шкалу, встановіть бажану глибину, та закріпіть його на місці за допомогою зажитої гайки (7).

Обмежувач глибини Мал. 13. (тільки stb t13)

| Мал. 13. |  |
| --- | --- |
|  | Обмежувач глибини не дозволяє просвердлити в заготівці отвори глибші, за встановлені. Можливі 2 способи робити це. Свердління специфічної глибини: 1. Позначте глибину свердління (Н) на заготівці. 2. В ВИМКНУТОМУ ПОЛОЖЕННІ, опустіть вниз свердло, до тих пір, поки свердло не досягне позначки. 3. Тримайте важіль в цій позиції. 4. Опустіть верхню гайку донизу (В) та |

встановіть її поруч з обмежувачем глибини (С)

5. Опустіть верхню гайку (D) донизу та розмістіть його навпроти нижньої гайки.

6. Патрон та свердло зупиняться, коли досягнуть бажаної глибини.

Метод встановлення шкали глибини.

Зауважте: для використання цього методу, свердло має бути якнайближче до поверхні заготівки.

1. Вимкніть верстат та опускайте свердло до моменту, доки індикатор (Е) не вкаже на бажану глибину свердління на шкалі (F).

2. Опускайте нижню гайку (В) до моменту, поки вона не торкнеться нижньої обмежувача (С).

3. Закріпіть нижню гайку (В)  навпроти верхньої гайки.

4. Патрон та свердло зупиняться, коли досягнуть бажаної глибини.

Розміщення столу та заготівки. Мал. 14.

| Мал. 14 |  |
| --- | --- |
|  | Завжди підкладайте під заготівку (В) шматок деревини або фанери (А). Це допоможе запобігти розщепленню та створенню великих отворів на протилежній частині заготівки, якщо свердло проходить наскрізь. Підкладний матеріал має торкатись колони зліва, для запобігання обертання. Обережно: розміщуйте заготівку та підкладний матеріал зліва від клони для запобігання прокручення їх в Ваших руках. |

Якщо заготівки та підкладні матеріали недостатньо довгі, закріпіть їх на столі. Зробивши це ви попередити можливість нещасних випадків.

Зауважте: для маленьких заготівок (А) котрі неможливо закріпити до столу, використовуйте струбцини та лещата.

Лещата (В) мають бути закріплені або прикручені до столу гвинтами (С), для запобігання травм та ушкоджень від прокручення заготівок та лещат.

Свердління отворів.

Зробіть позначку на заготівці, використовуючи кернер, або гострий цвях. Перед ввімкненням верстату опустіть свердло на заготівку та переконайтесь, що воно потрапило а позначку.

Ввімкніть пристрій та опустіть донизу  для свердління.

ПРОСУВАННЯ ЗА ПОВІЛЬНО може стати причиною спалаху свердла.

ПРОСУВАННЯ ЗА ШВИДКО може стати причиною зупинки мотору, заклинювання свердла, нерівних країв отвору та поламки свердла.

Під час свердління металу, можливо виникне необхідність змащування свердла машинним мастилом для запобігання перегріву свердла.

Поточне обслуговування

ОБЕРЕЖНО:

Для Вашої власної безпеки, від’єднайте пристрій від мережі та вийміть з розетки вилку пристрою перед здійсненням будь-яких ремонтних робіт та налаштувань.

Утримуйте верстат в чистому стані.

Обережно: певні засоби для очистки (бензин та ін.) можуть пошкодити пластикові частини верстату.

Регулярно продувайте або використовуйте пилосос для видалення пилу з мотору верстату. Це забезпечить нормальну вентиляцію мотору.

Електричний кабель.

Для запобігання вражень електричним струмом та пожеж, при виявленні на електричних кабелях будь-яких пошкоджень замінюйте їх негайно.

Змащування.

Всі частини, що обертаються, були змащені на виробництві. Додаткова змазка не рекомендується.

Періодично змащуйте пас шлинцевого поєднання валу.

Для змащування шпонок,опустіть пустотілий вал  видавіть трішки змазки на вал  згори. Декілька раз опустіть та підніміть пустотілий вал. Для змазки рейок, опустіть пустотілий вал, видавіть невелику кількість змазки на його поверхню та декілька раз опустіть та підніміть його.

Електро з’єднання

Встановлений мотор повністю готовий до використання.

Під’єднання до мережі живлення та кабелі подовження повинні відповідати місцевим нормативним актам.

Пошкодженні електричні кабелі.

Електрокабелі часто мають пошкоджену ізоляцію.

Можливі причини:

- Місця тертя кабелів, якщо їх пропускати через вікна або двері.

- Перегини, спричинені неправильним використанням або зберіганням кабелю.

- Надрізи кабелю.

- Пошкодження ізоляції, спричинені різким витягненням вилки з розетки.

- Тріщини в ізоляції.

Пошкоджені таким чином кабелі стають надзвичайно небезпечними та не можуть використовуватись.

Регулярно перевіряйте кабелі на предмет пошкодження або дефектів. Під час перевірки переконайтесь, що кабель відключено від мережі.

Електрокабелі мають відповідати нормам, вставленим в Вашій країні.

Однофазний мотор.

- Напруга має відповідати вимогам, зазначеним на лейбі мотора.

- Подовжувачі довжиною до 25 м повинні мати жилу не менше 1,5 мм2 в поперечному розрізі, а понад 25 м- найменше 2,5 мм2.

- Електро з’єднання мають бути захищенні 16 А запобіжником

Важливо:

Мотор автоматично вимикається при перевантаженні. Включити його можна тільки після повної зупинки та охолодження.

Трьох-фазний мотор.

- Напруга має бути в межах 380 - 420 В/ 50 Гц..

- Подовжувачі мають мати якнайменше 5 жилок (3 Плюс, + Негативний + Заземлення.)

- Подовжувачі довжиною до 25 м повинні мати жилу не менше 1,5 мм2

Тільки професійний електрик може підключати пристрій та проводити ремонт електричних елементів .

Під час уточнення інформації,  будь ласка сповість такі дані:

- Виробник мотору;

- Тип мотору;

- Характеристики, вказані на установчій панелі пристрою;

- Характеристики, вказані на установчій панелі вимикача.

При заміні мотора, повністю замініть всі його робочі частини та перемикач.

Обережно:

Верстат призначений для використання в приміщеннях. У верстата має бути заземленим, для запобігання вражень оператора електричним струмом.

ВИРІШЕННЯ НЕПОЛАДОК

| Поламка | Можлива причина | Вирішення |
| --- | --- | --- |
| Пустотілий вал повертається за повільно або за швидко. | Пружина втратила силу. | Налаштуйте пружність пружини. |
| Патрон спадає з валу від час встановлення. | На поверхню патрону або на вал потрапило мастило або частини бруду | Використовуючи очисники, очистіть поверхню патрону т валу. Див. «Встановлення патрону» |
| Гучне використання. | 1. Неправильно натягнутий ремінь | 1. Налаштуйте натягнення ременю. |
|  | 2. Сухий вал | 2. Змастіть вал |
|  | 3. Послабте шків патрону | 3. Перевірте наскільки закручена гайка шківу. Вразі необхідності закрутіть її міцніше |
|  | 4. Послабте шків мотору | 4. Закрутіть установчий гвинт на шківі мотору |
| Заготівка розщеплюється з низу. | Не використовуєте підкладний матеріал | Використовуйте підкладні матеріали |
| Заготівка випадає з рук | Не правильно підтримується або закріплюється заготівка | Підтримуйте або закріпіть заготівку |
| Свердло не просвердлює | 1. Неправильна швидкість | 1. Змініть швидкість |
|  | 2. Щіпки не вилітають з отвору | 2. Регулярно виймайте свердло для усунення щіпок |
|  | 3. Затупилось свердло | 3. Загостріть свердло |
|  | 4. За повільне просування | 4. Сильніше просувайте свердло. |
| Отвір не круглої форми | 1. | 1. Загостріть свердло |
|  | 2. Прогнуте свердло | 2. Замініть свердло |
| Свердло заклинило в заготівці | 1. Заготівка заклинює свердло або за швидке просування | 1. Закріпіть заготівку. |
|  | 2. Неправильне натягнення ременю | 2. Відрегулюйте натягнення ременю |
| Свердло випадає або шатається. | 1. Прогнуте свердло. | 1. Використовуйте прямі свердла |
|  | 2. Зношений тримач валу | 2. Замініть тримачі |
|  | 3. Свердло неправильно встановлено в патрон | 3. Правильно встановіть свердло |
|  | 4. Патрон неправильно встановлено | 4. Правильно встановіть патрон. |