Шановний покупець!

Ми бажаємо Вам радості та успіхів в роботі з новим верстатом Woodster.

Примітка:

Згідно до діючого закону про якість вироблених товарів, виробник цього приладу не несе відповідальність за несправності або травми, які виникли в результаті:

- Неправильного користування верстатом

- Недотримання правил інструкції з експлуатації

- Ремонту, якщо він був проведений третьою стороною або неавторизованим персоналом

- Установки неоригінальних запчастин

- Використання всупереч рекомендованому застосуванню

- Недотримання правил техніки електричної безпеки та невиконання правил VDE 0100, DIN 57113/ VDE0113.

Виробник рекомендує:

Уважно прочитати інструкцію з експлуатації  перед монтажем та введенням верстату в експлуатацію. Інструкція включає  важливу інформацію щодо безпеки експлуатації верстату, як кваліфіковано працювати з верстатом, як уникати небезпечних ситуацій під час користування верстатом,  збільшити його  надійність та термін експлуатації.

Додатково до правил техніки безпеки необхідно дотримуватись правил, регулювань та норм, які діють в Вашій країні та не входять в цю інструкцію.

Зберігайте інструкцію в пластиковому пакеті, захищеному від вологи та бруду, поруч з пристроєм.

Перед початком роботи кожен член персоналу  зобов"язанний  вивчити інструкцію і дотримуватись її вимог.  До роботи допускається лише спеціально проінструктований персонал, який обізнаний з роботою верстату та розуміє потенційну небезпеку, що може виникнути під час користування пристроєм. Члени персоналу повинні  досягти повноліття.

Крім рекомендацій з безпеки, що містяться  в даній інструкції, і особливих правил, регулювань та норм, які діють в Вашій країні, необхідно виконувати технічні правила щодо користування  деревообробними установками.

Загальні вказівки:

Отримавши верстат та розпакувавши його, необхідно перевірити усі частини на предмет ймовірних дефектів. При наявності претензій потрібно негайно повідомити постачальника. Запізнілі рекламації розгляду не підлягають.

Перевірте комплектацію.

Перед введенням верстату в експлуатацію,  знайомтеся з інструкцією.

Використовуйте лише оригінальні запчастини та приладдя. Замовляйте їх в сервісному центрі.

При оформленні замовлень вказуйте номенклатурні номери, тобто тип та  рік випуску.

Комплектація  Мал.1 -2.

- Станина

- Фрезерний вузол

- а. Обмежувач правий

- б. Обмежувач лівий

- Верхній притискний пристрій

- Горизонтальний притискний пристрій

- Регулятор висоти

- Затискний гвинт

- Транспортир

- Регулятор швидкості

- Кнопка ввімкнення

- Подовження столу правостороннє

- Подовження столу лівостророннє

- Напрямна

|  | Bs 52 Alu | Bs 52 ci |
| --- | --- | --- |
| Комплектація | Вертикальний фрезерний верстат Bs 52 |  |
|  | - | 2 столи з подовжувачами |
|  | Струбцина ½’’, ¼ ‘’ (лише для Великобританії) |  |
|  | Ключ SW 24 |  |
|  | Інструкція з експлуатації |  |
| Технічні характеристики |  |  |
| Розміри, мм | 610/360/311 |  |
| Габаритні розміри столу, мм | 610/630 |  |
| Висота столу, мм | 365 |  |
| Розмір подовження столу, мм |  | 210/360 |
| Вертикальне регулювання | 0-40 |  |
| Вставка обмежувача столу, mm |  |  |
| Кількість обертів за1 хвилину | 8000-24000 |  |
| Вага, кг | 20 | 30 |
| Привід |  |  |
| Двигун В/Гц | 220-240/50 |  |
| Максимальна потужність Р1 | 1500Вт |  |
| Вихідна потужність Р2 | 850 Вт |  |
| Штепсель | Schuko |  |

Виробник залишає за собою право змінювати технічні характеристики!

Рівень шуму згідно з вимогами EN 50144:

Тиск звуку Lpa = 100,5 Дб

Сила звуку LWa = 113,5 Дб

Загальні правила техніки безпеки

- Ознайомте з правилами техніки безпеки усіх осіб, які працюють з цим станком.

- Персонал, який був призначений для роботи з цим верстатом перед початком виконання робіт повинен уважно прочитати умови інструкції, особливо розділ «правила техніки безпеки». Ці правила техніки безпеки особливо повинні  виконуватись персоналом, який лише час від часу працює з верстатом, тобто виконує технічний огляд, налаштування верстату.

- Виконуйте усі правила техніки безпеки, які вказані на верстаті.

- Усі інструкції з техніки безпеки та попереджувальні знаки на верстаті повинні бути читабельними.

- Перед початком роботи перевірте основні кабелі мережі живлення. Не користуйтесь пошкодженими кабелями.

- Слідкуйте за тим, щоб верстат стояв  на рівній та міцній поверхні.

- Робоче місце та місце навколо верстату повинно бути добре освітленим.

- Будьте обережними: під час роботи існує небезпека травмування рук і/або пальців від частин верстату, що обертаються.

- Перед початком роботи установіть та надійно закріпіть усі захисні пристрої на верстат.

- Не допускайте сторонніх осіб на місце роботи верстату.

- Не допускайте дітей на  місце роботи верстату.

- Не перевантажуйте верстат та обладнання до нього та використовуйте його лише  згідно до технічних  характеристик, які вказані в інструкції з експлуатації.

- Слідкуйте за тим, щоб одяг та взуття оператора були безпечними.

- Використовуйте кабель живлення лише за призначенням. Захищайте кабель живлення від впливу високих температур, від гострих предметів та країв, а також  від попадання масляних речовин.

- Використовуйте лише госте приладдя (фрези) – це забезпечить надійну та ефективну роботу верстату.

- Під час роботи руки оператора повинні бути сухими, чистими та нежирними.

- Перед увімкненням верстату приберіть ключі або інші регулювальні прилади.

- Використовуйте лише сертифіковані подовжувальні кабелі.

- Не дозволяйте стороннім особам, особливо дітям, наближатись до верстату.

- Працюйте уважно та зосереджено. Не користуйтесь верстатом в розсіяному стані.

- Оператори, молодші 18 років до роботи з верстатом не допускаються.

- Забороняється відволікати оператора під час роботи.

- Зберігайте робоче місце в належному стані, безлад на робочому місці може призвести до травмування.

- Захищайте верстат від вологи та дощу.

- Слідкуйте за тим, щоб верстат залишався в робочому стані, запускайте верстат лише в присутності оператора. Слідкуйте за тим, щоб верстат не знаходився в не захищеному від вологи місці або в вологому середовищі.

- Використовуйте верстат виключно за його призначенням.

- Не працюйте на верстаті в вогне-  та  вибухо - небезпечному середовищі.

- Уникайте контакту з заземленими частинами (а саме трубами, радіаторами, електричними плитами, кулерами, тощо).

- Не одягайте вільний одяг, прикраси, каблучки та браслети.

- Одягайте захисні окуляри.

- Користуйтесь кепкою або сіткою для волосся, щоб прибрати довге волосся.

- Одягайте захисні перчатки, коли необхідно змінити інструмент.

- Установлюйте правильну кількість обертів.

- Під час роботи не одягайте захисні перчатки, за виключенням тих випадків, коли Ви працюєте з грубими матеріалами.

- Забороняється знімати захисні приладдя верстату та нехтувати їх ефективністю.

- Виконуйте зміну приладдя, налаштування та чистку верстату лише з вимкненим двигуном. Для проведення сервісного обслуговування від’єднайте верстат від мережі живлення:

- Монтаж, ремонт та обслуговування може виконуватись лише кваліфікованим спеціалістом.

- Після виконання монтажу, ремонту чи обслуговування необхідно встановити усі захисні приладдя.

- Щоб уникнути травмування, вимикайте верстат з мережі живлення.

- При під’єднаному стружко – відсмоктувачеві,  рівень потоку повітря в патрубкові повинен складати 20 м/с.

- Заготовки, які застрягли, необхідно прибирати лише з вимкненим двигуном.

- Навіть при незначній зміні місця установки верстату, необхідно від’єднати машину від мережі живлення.

- Після закінчення роботи, залишаючи робоче місце, необхідно від’єднати машину від мережі живлення.

Використання за призначенням.

Верстат відповідає нормативам EEC.

- Перед початком роботи необхідно установити усі захисні приладдя. Верстат повинен працювати виключно в присутності оператора. Оператор відповідає за безпеку третьої особи, яка може знаходитись в місці виконання роботи.

- Виконуйте усі правила техніки безпеки, які вказані на верстаті.

- Усі інструкції з техніки безпеки та попереджувальні знаки на верстаті повинні бути читабельними.

- Максимальний розмір заготовки не повинен перевищувати розміри столу в стандартній версії виконання верстату.

- Для роботи з заготовками більшого розміру, необхідно використовувати подовження столу та/або опору на роликах (опція).

- Якщо робота виконується в закритому приміщення необхідно під єднати верстат до вентиляційної системи.

- Працювати на верстаті необхідно лише в приміщенні, яке відповідає технічним вимогам  експлуатації верстату в приміщенні  та правилам техніки безпеки.

- Необхідно чітко дотримуватись правил техніки безпеки та  вимог щодо обслуговування інструменту, які вказані в цій інструкції та загальні правила техніки безпеки.

- Ремонт верстату може виконуватись лише кваліфікованими спеціалістами, які обізнані з правилами техніки безпеки. Виробник не несе відповідальність за шкоду або нещасні випадки, які виникли в результаті внесення довільних змін до верстату.

- Верстат повинен експлуатуватись  лише з оригінальними аксесуарами і приладдям.

- Увага: використання цього верстату і приладдя до нього не за призначенням може заподіяти шкоду операторові та третім особам.

- Виробник не несе відповідальність за шкоду заподіяну в результаті  використання верстату не за призначення.  У таких випадках відповідальність несе лише споживач.

- Користуйтесь затискачами або струбцинами, щоб підтримати заготовку. В такому випадку обидві руки залишаються вільними для роботи з  верстатом і управління верстатом стає більш безпечним.

- Не нахиляйтеся занадто над верстатом.

- Завжди необхідно стояти на твердій поверхні і зберігати рівновагу.

- Працюйте зосереджено.  Продумуйте рухи.  Не працюйте на верстаті, якщо ви втомилися або перебуваєте під впливом наркотиків чи алкоголю.

- Перевірте верстат на предмет пошкоджених деталей. Якщо будь-яке із захисного приладдя пошкоджене, уважно перевірте, чи можливо продовжувати виконання роботи. Рухомі частини повинні рухались вільно. Переконайтеся, щоб будь-які інші недоліки не вплинули на функціонування верстату.

- Пошкоджене захисне обладнання верстату необхідно негайно відремонтувати у авторизованому сервісному центрі, якщо інше не зазначено в інструкції з експлуатації.

- Ремонт верстату повинен проводитись лише в авторизованому центрі. Не працюйте з машиною, якщо вимикач і / або регулятор швидкості не працюють належним чином.

- Напруга мережі повинна відповідати інформації на табличці верстату.

- Обережно натискайте на заготовку.

- Будьте обережні з гострими інструментами.

- Перед початком роботи ретельно перевірте верстат на предмет несправності. Якщо несправність  виявлена, необхідно негайно замінити пошкоджені частини.

- Перед початком робіт переконайтесь, що сторонні предмети, такі, як цвяхи і шурупи, не знаходяться біля заготовки.

- Тримайте руки подалі від інструментів, що обертаються.

- При вмиканні верстату інструмент не повинен торкатись заготовки.

- Після вмикання дозвольте машині пропрацювати певний час в холостому режимі перш ніж зробити перший розріз. Слідкуйте за тим, щоб інструмент не вібрував та обертався в необхідному напрямку.

- Дотримуйтесь правильного напряму обертання інструменту та напряму подачі.

- Подавайте заготовку проти напрямку обертання інструменту.

- Не залишайте верстат без нагляду.

- Не торкайтеся інструменту після роботи. Він може бути дуже гарячим і обпекти шкіру.

- Необхідно прибрати робоче місце та поверхню від килимів, кабелів, тощо.

- Після тривалого періоду роботи, зовнішні металеві деталі та приладдя нагріваються. Не торкайтесь їх!

- Щоб зняти заготовку, необхідно вимкнути верстат і дочекатись, поки інструмент цілком зупиниться.

- Увага: використання неналежних аксесуарів або приладдя може стати причиною виникнення нещасних випадків.

Верстат необхідно використовувати лише за його цільовим призначенням. Будь яке застосування, яке не описане в цій інструкції з експлуатації вважається невірним. Відповідальність за використання верстату не за призначенням несе оператор, а не виробник!

- Правильно підтримуйте довгі заготовки.

- Відрегулюйте верстат відповідно до розміру столу.

- Якщо заготовка занадто вузька використовуйте додаткові горизонтальні затискачі.

- Не працюйте на верстаті під дощем.

- Вмикайте вилку верстату лише в закріплену розетку.

- Розетку необхідно закріпити за допомогою 4 гвинтів на робочому столі.

Можливі ризики

Машина побудована у відповідності до сучасних вимог техніки безпеки. Проте, під час роботи можуть виникнути  небезпечні ситуації, а саме:

- травмування пальців  і рук загалом через неправильне утримання заготовки.

- відльот заготовки в результаті її неналежного закріплення.

- вдихання деревного пилу і стружки. Одягайте засоби індивідуального захисту, такі як захисні окуляри, користуйтесь системою вентиляції!

- травмування поламаними інструментами. Регулярно перевіряйте інструмент.

- травма пальців або рук під час зміни інструмента. Користуйтесь захисними печатками.

- травмування при включенні верстату за допомогю запускного  інструменту.

- небезпечні ситуації через використання неправильних електричних кабелів.

- затягування верстатом довгого волосся і вільного одягу. Одяг повинен щільно облягати оператора.

- інші небезпечні ситуації, незважаючи на дотримання всіх запобіжних заходів.

Виникненню цих небезпечних ситуацій можна запобігти, якщо чітко дотримуватись правил техніки безпеки, зазначених в цій інструкції з експлуатації.

Монтаж

Увага

Перш ніж виконувати монтаж, налаштування або технічне обслуговування  від’єднайте верстат від мережі живлення.

Кріплення верстату.

Перед початком виконання роботи необхідно  закріпити верстат на верстак за допомогою отворів для кріплення.

Якщо фрезерний верстат  використовується  як портативна машина, його необхідно закріпити на стабільну, нерухому опору – це зменшить ймовірність виникнення ризикованих ситуацій.

На рівні ніжок машина має чотири отвори для кріплення.

Необхідно:

1. висвердлити отвори  в поверхні, враховуючи відстань між двома отворами для кріплення.

2. закріпити кожну ніжку болтами (в комплекті на постачаються).

3. болти повинні бути досить довгими: необхідно враховувати товщину робочої поверхні, до якої кріпиться верстат.

4. встановити шайбу і закріпити болт.

5. робоча поверхня повинна бути досить широкою, щоб верстат не перевернувся.

6. Увага: Перед початком роботи потрібно перевірити міцність робочої поверхні.

Монтаж упору фрезерування, Мал. 3.

Упор фрезерування постачається в коробці в розібраному вигляді.  Перед початком роботи його необхідно зібрати та встановити на верстак.

Крок 1: Під єднання частина А до частини В

Вставте частину В частину А (див. Мал. 4). Вставте болт з круглою головкою та міцно затисніть його за допомогою шайби та ключа.

Крок 2:  Установка обмежувача С

Необхідно вставити 2 барашкові болти в отвори для кріплення, злегка затиснути  їх шайбою, вставити обмежувач в паз головкою і затягнути.

Установіть другий обмежувач таким самим чином. Переконайтесь, що обмежувачі установлені в правильному напрямку та частини С знаходяться на рівні частини А.

Залежно від типу виконання роботи, установіть притискну частину  (мал.6 ) або прозорий кожух (мал.7). Ці два елементи не можуть встановлюватись одночасно.

Крок 3:  Установка притискної частини D, мал.6.

Установіть частину D на упор з двома болтами з круглими головками та шайбами і затисніть їх двома гайками.

Крок 4:  Установка прозорого кожуху, мал.7.

Для того, щоб встановити прозорий кожух необхідно зняти притискну планку (мал.6).  Прозорий кожух захищає оператора від можливого контакту з ножами верстату. Установіть кожух та зафіксуйте його. Переконайтесь, що кожух закривається і надійно зафіксований.

Тепер Ви можете користуватись прозорим кожухом.

Установка упору на робочий стіл, мал. 8-12.

Упор встановлюється наступним чином:

- Зняти задню панель двигуна.

- Для цього необхідно відкрутити чотири болти за допомогою хрестоподібного торцевого ключа і зняти чотири прокладки (мал. 8).

- Після того як болти були зняті, зняти панель (мал. 9)

- Установіть упор на стіл (мал. 10).

- Вирівняйте та приєднайте пази в упорі (мал. 11) до пазів в столі.

- Для цього установіть 2 болти з внутрішньої сторони столу в пази.

- Виконайте дії в зворотному порядку, щоб встановити кришку мотора.

Установка захисту від віддачі

Знайти  2 отвори в центрі верстату (мал.13).

Встановити  кріплення (мал.14).

Вставити 2 болти з шайбами в отвори , міцно затягнути за допомогою хрестоподібного торцевого ключа.

Після цього встановити захист від віддачі таким чином, щоб він міг рухатись та регулюватись залежно від товщини заготовки.

Закріпити за допомогою 2 болтів (мал.15).

Установка глибини фрезерування

Поверніть ручку щоб встановити або зменшити висоту шпинделю (призначений для регулювання висоти ножів) (див. малюнок).

Для власної безпеки рекомендується використовувати фрезу з найменшою висотою по відношенню до поверхні столу.

Установка розширення столу (мал. 2,11 і 12)

Розширення столу збільшує поверхню столу, що дає можливість використовувати більші за розміром заготовки та виконувати особливі види робіт.

Розширення столу може встановлюватись по обидві сторони металевого столу. Подовження столу  кріпиться за допомогою болта і гайки.

Під’єднання стружковідсосу до верстату

Приладдя для під’єднання стружковідсосу не входить в стандарту комплектацію верстату.

Вставте шланг стружковідсосу на патрубок в задній частині верстату.  Для шлангів діаметром. 100 мм, постачається конічний адаптер (стандартна комплектація ).


Введення в експлуатацію

Увага: Фрезерний верстат має вал, яка вертикально встановлюється на горизонтальному столі. На вал  встановлюється інструмент для фрезерування, диски і різці. Фрезерний верстат використовується для виробництва бордюрів, поглиблень, пазів, профілів та контр-профілів, тощо.

Забороняється встановлювати  фрезу діаметра більшим ніж 50 мм. Якщо необхідно використання більшого діаметра, ми рекомендуємо працювати поступово, та крок за кроком регулювати висоту за допомогою ручки.

Установка фрези

Щоб змінити фрезу, необхідно:

- від’єднати  верстат від мережі живлення.

- залежно від діаметра фрези, вибрати необхідну кількість шайб.

- зняти кільця зі столу (мал.16)

- зафіксувати шпиндель за допомогою кнопки, що знаходиться в нижній частині шпинделя (мал.18).

- відкрутити гайку, яка фіксує шайби за допомогою ключа  (постачається в комплекті) (мал.17).

- встановити або зняти затискні шайби.

- зафіксувати шайби, залишаючи шпиндель заблокованим.

- перевірити, щоб фреза була міцно зафіксована.

- встановити кільця.

- встановити упор.

- під єднати стружко відсмоктувач (рекомендується для відсмоктування стружки, охолодження двигуна та легшої подачі заготовки)

- під’єднати  верстат до мережі живлення.

Установка упору

Використання упору є необхідною умовою. Кожен вид роботи повинен виконуватись окремо. Виконуючи новий вид роботи, необхідно перевірити, що напрямні правильно установлені і відрегульовані.

Для кожного виду робіт притискний устрій повинен бути заново установлений і відрегульований. Перед початком роботи переконайтесь, що усі болти надійно затиснені.

Кільця

Кільця призначені для зменшення відстані між столом і шпинделем. Перед тим як розпочати роботу необхідно перевірити, щоб кільця були правильно встановлені та відповідали ширині фрези – такі заходи попередять скошування заготовки.

Налаштування

Установіть кількість обертів (Мал. 19)

Швидкість машини регулюється в 6 етапів (див. розділ технічні характеристики).

•	Визначте необхідну кількість обертів, протестуйте за допомогою частини непотрібної заготовки.

Примітка:  Від установки правильної кількості обертів залежить термін експлуатації верстату, а також якість виготовлення самої заготовки.

Регулювання глибина  фрезерування (Мал. 20)

•	Глибина фрезерування регулюється за допомогою гвинта (B).

Мал.21

Установіть гвинт В  в  необхідному положенні, користуйтесь шкалою (С) на столі, щоб вибрати

правильну відстань.

Мал. 22

Зафіксуйте гвинти В.

Якщо глибина фрезерування встановлена невірно (Мал. 23)

Якщо глибина фрезерування виставлена невірно, засовка буде впиратись в робочий шпиндель фрези.

В такому випадку необхідно відрегулювати упор, ослабивши затискні гвинти, просунути упор вперед та закріпити його.

Регулювання притиснення заготовки до робочого столу (Мал.24)

Притискні устрої (5) розроблені так, щоб надійно утримувати заготовку та уникнути вильоту (віддачі) заготовки.

Регулювання поперечного притискного пристрою

- Для виконання рівних горизонтальних розрізів необхідно користуватись поперечним притискним пристроєм.

- Щоб встановити притискний пристрій під необхідним кутом, ослабте гвинт (7), установіть притискний пристрій під необхідним кутом та знов зафіксуйте гвинт (7).

Мал. 24

•	Завжди виконуйте пробний розріз на кускові тестового матеріалу, що заготовка подається вірно.

Вмикання – вимикання  Мал. 25–27

Перед ввімкненням верстату перевірте, щоб на ньому не залишалися ключі або будь-який інший інструмент, а також, щоб було встановлене усе захисне приладдя.

У випадку перегріву двигуна переривач мережі вмикається лише кнопкою аварійної зупинки.   Щоб увімкнути верстат необхідно підняти кришку як це показано на малюнках 25-26 та нажати кнопку пуску (мал.27). Коли верстат запустився, кришку можна опустити.

Щоб вимкнути верстат просто натисніть на кришку, вона в свою чергу натисне на кнопку вимикача, і верстат зупиниться.  Для забезпечення максимальної безпеки, в цій машині використані електромагнітні вимикачі. Якщо в мережі з’являються стрибки напруги, верстат зупиняється миттєво.

Щоб запустити верстат необхідно знову натиснути на кнопку запуску (зелену кнопку).

Експлуатація

Встановити верстат та закріпити фрези.
Відрегулювати швидкість та встановити упор таким чином, щоб заготовка надійно утримувалась  та залишалось достатньо місця для стружки.

Увімкнути верстат.
Перевірити, щоб заготовка була надійно притиснена до упору.
М’яко просувати заготовку справа наліво проти напрямку обертання інструменту.
Виконувати роботу необхідно з постійною швидкістю. Не подавайте заготовку швидко – це може занадто уповільнити двигун.
Подача заготовки занадто швидко призведе до поганої якості фрезерування. Існує також ризик пошкодження ножів або двигуна.
Подача заготовки занадто повільно призведе до появи темних плям на заготовці.
Для досягнення великої глибини в дуже твердих породах дерева іноді може бути необхідно виконувати різ в декілька етапів.
Правильна швидкість прийому залежить від розміру фрези, типу матеріалу заготовки і глибини різання. Рекомендується протестувати різ на невеликому шматку деревини для того, щоб правильно визначити швидкість та розміри фрезерування.
Увімкнути машину, натиснувши на червону кнопку (кришку).

Символи

На табличці верстату знаходяться символи, які позначають важливу інформацію, а саме:

Користуватись захисними навушниками, захисними окулярами або маскою.

Необхідно виконувати такі вимоги.

Обслуговування

Попередження:  Перед проведенням налаштувань або обслуговування верстату необхідно від’єднати його від мережі живлення.  Верстат, приладдя до нього та інструкцію з експлуатації необхідно зберігати в захищеному від негативних впливів місці та так, щоб інструкція та інструмент знаходились під рукою. Регулярно очищайте верстат та інструмент від пилу та бруду. Виконуйте чищення стислим повітрям або ганчіркою. Одягайте захисні окуляри під час чищення верстату.

Увага: Не користуйтесь агресивними речовинами, щоб очистити пластикові частини столу. Ми рекомендуємо використовувати ганчірку, злегка змочену рідиною для миття посуду. Не допускайте попадання води на верстат

Електричне з’єднання

Лише кваліфіковані електрики можуть виконувати під єднання електричного обладнання або ремонт.

Двигун верстату, вмонтований, під’єднаний та готовий до експлуатації згідно до діючих норм VDE (Німецької Асоціації електричних, електронних приладів та інформаційних технологій)  та DIN (Німецького інституту стандартизації).

Розетки та подовжувачі, які використовує споживач, повинні також відповідати вищезазначеним нормам.

Важливо!

Пошкоджені електричні проводи.

На кабелях живлення часто виникає пошкодження ізоляції.  Причиною цього можуть бути:

- Притиснення кабелю , якщо він проходить повз вікно або двері.

- Переломи через неправильне кріплення проводу.

- Переїзду через кабель

- Витягування розетки за кабель живлення

- Тріщини від старіння ізоляції

Забороняється використовувати кабель живлення із пошкодженою ізоляцією,  оскільки це небезпечно для життя!

Регулярно перевіряйте кабель живлення на пошкодження.  Під час перевірки слідкуйте за тим, щоб кабель був від’єнаний від мережі живлення. Кабель живлення повинен відповідати діючим нормам VDE (Німецької Асоціації електричних, електронних приладів та інформаційних технологій)  та DIN (Німецького інституту стандартизації), про що має свідчить відповідний  знак.

Двигун змінного струму

•	Напруга в мережі повинна бути 230 В/ 50 Гц.

•	Поперечний переріз подовжувального кабелю повинен бути не менше 1 кв. міліметр.

•	Запобіжник в мережі 16 A інерційний.

Якщо у Вас виникли питання щодо роботи верстату, будь ласка, вкажіть:

•	Виробника мотору

•	Тип струму двигуна

•	Дані з заводської таблички

•	Дані з заводської таблички вимикача

Двигун необхідно повертати з привідним вузлом та в зборі з вмикачем/вимикачем.

Декларація відповідності ЄС

Ми, Woodster GmbH, Günzburger Str. 69; D-89335 Ichenhausen, Німеччина, заявляємо, що вказаний в цій інструкції верстат по типу своєї конструкції та використання  не суперечить  нормам директив ЄС,

які вказані нижче.

Ця декларація втрачає силу, якщо були зроблені будь-які неузгоджені з виробником  модифікації.

Назва верстату

Вертикальний фрезерний верстат

Тип машини

bs 52

Артикль № 	390 2102 901,  390 2103 901,  390 2102 903,  3902103 903

Директиви ЄС:

Директива EC для верстатів  2006/42/EG,

Директива EC приладів низької напруги  2006/95/EWG,

Директива по ЕМС EC  2004/108/EWG.

Були застосовані наступні Європейські стандарти:

EN 61029-1:2000 + A11 + A12

EN 61029-2:2003

EN 55014-1/A2:2002, EN 55014-2/A1:2001

EN 61000-3-2/A2:2005, EN 61000-3-3:2008

Були застосовані наступні національні  технічні специфікації та стандарти:

ISO 7960

Визначення та усунення несправностей.

Від’єднайте верстат від мережі живлення!

Якщо виникли несправності, не приведені в таблиці нижче, зверніться до місцевого представництва.

| Несправність | Імовірна причина | Допомога |
| --- | --- | --- |
| Верстат не вмикається | Немає напруги в мережі живлення. Стерлися графітові щітки. | Перевірте напругу в мережі. Змініть графітові щітки в сервісному центрі. |
| Верстат вимикається під час роботи без навантаження | Перерви подачі живлення | Перевірте напругу в системі живлення верстату В верстат вмонтований захисту від низької напруги, тому його необхідно увімкнути після того, як напруга в мережі вирівняється. |
| Зупинка верстату під час роботи | Реакція на перевантаження по причині притупленої фрези, занадто високої швидкості подачі заготовки та товщини стружки. | Замінити транспортир і / або почекати поки двигун охолоне. |
| Під час експлуатації кількість обертів падає | Занадто великий забір стружки Занадто висока швидкість подачі Притупилася фреза | Зменшити забір стружки Зменшити швидкість подачі заготовки Замінити фрезу |
| Неякісне фрезерування | Притупилася фреза Нерівномірна подача заготовки | Замінити фрезу Подавати заготовку рівномірно, зменшивши швидкість подачі |
| Не прибирається стружка (без стружковідсосу) | Занадто багато місця для стружки Притупилася фреза Занадто мокре дерево | Зменшити місце для стружки Замінити фрезу |