BG - 150 / BG - 200

Електроточило

Виробник:

Scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

Шановний споживач,

Ми бажаємо вам приємної та успішної роботи з новим верстатом Scheppach .

Примітка

Відповідно до діючого закону про відповідальність виробника товару, виробник цього верстату не несе відповідальність за пошкодження, які з’явилися або пов’язані з цим верстатом у випадку:

- неправильно керування

- якщо не виконувалися інструкції з використання

- ремонтні роботи виконувалися третьою стороною, не уповноваженими досвідченими спеціалістами

- встановлення або заміни неоригінальних запасних частин

- неправильного використання

- виникнення поломок електричної системи через неузгодженість з технічними характеристиками електричної системи і нормативами VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Повністю прочитайте текст інструкції перед монтажем та використанням верстата.

Інструкції з експлуатації містять важливу інформацію стосовно безпечної та економічної роботи з верстатом, а також запобігти небезпеці, як зменшити витрати на ремонт, зменшення часу простою і збільшення надійності і експлуатаційного строку службі верстата.

Окрім правил техніки безпеки, що містяться в цій інструкції, ви повинні виконувати правила, які застосовуються в вашій країні, стосовно експлуатації верстата. Покладіть інструкцію з експлуатації в папку, що захистити від забруднення і вологи, і зберігайте її поряд з верстатом. Оператор повинен прочитати інструкції перед початком роботи і ретельно їх дотримуватися. До роботи з верстатом допускаються лише особи, які ознайомлені з використанням верстата і проінформовані про небезпеки і ризики пов’язані з використанням верстата.

Окрім правил техніки безпеки, що містяться в цій інструкції і правил, які застосовуються в вашій країні, необхідно виконувати загально відомі правила техніки безпеки при роботі з дерево оброблювальними верстатами.

ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ

Під час розпаковування верстата, перевірте усі частини на наявність пошкоджень під час транспортування.  У разі наявності скарг, необхідно одразу повідомити постачальника. Скарги отримані пізніше не будуть розглядатися.

Перевірте наявність усіх частин.

Перед використанням, прочитайте інструкції з експлуатації з метою ознайомлення з використанням верстату.

Використовуйте лише оригінальні частини і приладдя Scheppach. Запасні частини є в наявності у спеціалізованого дилера.

В вашому замовленні вказуйте номер частини, а також вид і рік випуску верстата.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Технічні дані |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | BG 150 | BG 200 |
| Габарити ДхШхВ, мм | 385х240х280 | 440х280х340 |
| Розмір шліфувального круга, мм | Ø 150х25х12,7 | Ø 200х25х15,88 |
| Вага, кг | 11,5 | 14,5 |
| Двигун |  |  |
| Напруга~частота, В~Гц | 230В~50Гц |
| Потужність, Вт | 370 | 550 |
| Частота обертів двигуна, об/хв | 2850 |

ОПИС ЕЛЕКТРОТОЧИЛА

Мал. 1	Мал. 2

- Захист для очей з функцією збільшення

- Захист від іскор

- Шліфувальний круг

- Утримувач інструмента

- Лампа

- Захист шліфувального круга

- Основа

- Кнопка увімкнення/вимкнення ON/OFF

- Ємність для охолоджувальної рідини

УВАГА! Прочитайте та дотримуйтесь правил техніки безпеки перед використанням інструмента.

Ця інструкція містить корисну інформацію щодо використання, регулювання та монтажу інструмента. Кожна ваша дія повинна відповідати вказівкам цієї інструкції. Виробник залишає за собою право змінювати інструмент без попереджень.

Правила техніки безпеки

Під час використання електричного інструмента, необхідно дотримуватись всіх правил техніки безпеки для зменшення ризику виникнення пожежі, враження електричним струмом і тілесними пошкодженнями. Перед використанням інструмента, будь-ласка, прочитайте всі вказівки інструкції та збережіть її для подальшого використання.

Загальні правила техніки безпеки

- Утримуйте робочу зону в чистоті

Безладдя на робочому місці призводять до підвищення ризику тілесних                                                     пошкоджень.

- Не використовуйте електричний інструмент в небезпечному середовищі. Для попередження враження електричним струмом не використовуйте інструмент під дощем. Утримуйте робочу зону добре освітленою. Не користуйтесь інструментом поблизу газу чи легкозаймистих речовин.

- Захистіть себе від враження електричним струмом. Уникайте будь-якого контакту із заземленими поверхнями.

- Діти та сторонні особи повинні знаходитись на безпечній відстані. Не дозволяйте дітям контактувати з інструментом чи кабелем подовження. Сторонні особи повинні знаходитись на безпечній відстані від робочої зони.

- Зберігайте інструмент у відмінному стані. Якщо інструмент не використовується, його необхідно зберігати в сухому та недоступному для дітей місці.

- Не застосовуйте до інструмента силу. Робота буде виконуватись краще та безпечніше в такий спосіб, який запланований виробником. Уникайте перевантаження, що може призвести до ризику отримати пошкодження та погіршуватиме виконання роботи інструмента.

- Використовуйте інструмент правильно. Не використовуйте невеликий інструмент для виконання надважкої роботи.

- Одягайтесь відповідно. Не одягайте вільний одяг та прикраси, вони можуть потрапити під рухомі частини інструмента. Використовуйте гумові рукавиці та взуття з нековзкою підошвою для роботи на вулиці. Збирайте довге волосся в пучок.

- Використовуйте засоби особистого захисту. Завжди одягайте захисні рукавиці. Якщо під час роботи виникає пил, використовуйте захисну маску.

- Не зловживайте кабелем живлення. Ніколи не переміщуйте інструмент за кабель або не тягніть його, щоб від'єднати від джерела живлення. Зберігайте кабель на відстані від гарячих поверхонь та гострих країв.

- Ніколи не втрачайте баланс під час роботи з інструментом. Ваше положення має бути стійким.

- Інструмент завжди має бути у відмінному стані. Інструмент має бути гострим та чистим для отримання найкращих результатів роботи та безпечного використання. Дотримуйтесь інструкції щодо змащування інструмента та заміни приладдя. Регулярно перевіряйте кабель живлення, та замінюйте його якщо він пошкоджений. Ручки управління інструментом мають бути завжди чистими від масла та змащувальних речовин.

- Від’єднайте інструмент від джерела живлення  перш, ніж розпочнете регулювання або заміну приладдя чи витратного матеріалу, такого як пильне полотно, диски та ін.

- Приберіть ключі та викрутки. До включення інструмента завжди перевіряйте наявність на інструменті інших ручних інструментів.

- Уникайте випадкового запуску інструмента. Переконайтесь, що перемикач розміщений в положенні OFF перш, ніж під`єднати інструмент  до джерела живлення.

- Перед використанням кабеля подовження на вулиці, перевірте його відповідність та призначення. Під час використання інструмента на вулиці, використовуйте подовження, що призначене для використання на вулиці та має відповідні характеристики.

- Будьте пильними. Уважно ставтесь до роботи, яку виконуєте. Не працюйте з інструментом, якщо ви стомлені.

- Перевірте пошкоджені частини інструмента. Перед подальшим використанням інструмента, захисні чи інші пошкоджені частини мають бути добре перевіреними на можливість виконання роботи у відповідності з призначенням. Перевірте регулювання рухомих частин, їх з’єднання чи інші аспекти, які впливають на роботу інструмента. Захисні чи інші частини, що пошкоджені, мають бути відремонтованими чи заміненими у сервісному центрі відповідно до вказівок інструкції. Дефектний вимикач має бути заміненим кваліфікованими працівниками. Не використовуйте інструмент, якщо вимикач не переміщується в положення ON та OFF.

- Перевірте напругу. Не під'єднуйте інструмент до джерела живлення, доки не перевірите відповідність напруги у джерелі живлення та показників на лейбі верстата.

- Заміна частин. Використання невідповідних частин та тих, що не рекомендовані виробником, може призвести до тілесного пошкодження.

- Ремонт інструмента має виконувати кваліфікований спеціаліст з використанням оригінальних запасних частин, в іншому випадку, це може призвести до тілесного пошкодження.

Правила техніки безпеки  використання електроточил

Цей інструмент не повинні використовувати особи, які не досягли 16-річного віку.

- Не використовуйте пошкоджені, деформовані круги та круги, що вібрують.

- Використовуйте шліфувальні круги з дозволеною швидкістю, яка відповідає найбільшій швидкості холостого ходу інструмента.

- Перед використанням перевірте шліфувальні круги на наявність пошкоджень, відповідного монтажу та вільного обертання.

- Завжди встановлюйте захист від іскор та утримувач інструмента, НІКОЛИ не використовуйте електроточило без них.

- Не працюйте з матеріалами, що містять азбест (азбест – канцерогенний).

- Закріпіть інструмент, який будете заточувати ( фіксація інструмента за допомогою відповідного приладдя набагато безпечніша, ніж утримування його в руках).

- Використовуйте тільки ті фланці, що постачаються у комплекті з інструментом.

- Під час заточування металу, виникають іскри; не допускайте до робочої зони  сторонніх осіб та матеріали, що легко займаються.

- Ваші руки повинні постійно знаходитись на безпечній відстані від шліфувальних кругів.

- Завжди використовуйте захисні рукавиці та окуляри.

- Рівень шуму під час роботи з інструментом може досягати 85дБ, використовуйте захисні навушники.

- Кожен, хто знаходиться в робочій зоні, повинен використовувати засоби особистого захисту ( уламки від інструмента або від пошкодженого приладдя можуть відлітати на велику відстань та спричинити тілесне пошкодження).

- Для заточування використовуйте фронтальну частину круга, не використовуйте бокову частину круга.

- Використання бокової частини круга для заточування, може призвести до пошкодження круга.

- Після 30-хвилинного використання інструмента, необхідний деякий час для його охолодження.

- Якщо кабель живлення пошкодився або порізався в процесі виконання роботи, негайно зупиніть та від'єднайте інструмент від джерела живлення, не торкаючись пошкодженого місця.

- Ніколи не використовуйте інструмент з пошкодженим кабелем, його необхідно замінити. Це повинен виконати кваліфікований працівник або у сервісному центрі.

- Періодично перевіряйте кабель подовження та замінюйте його, якщо він пошкоджений.

- Завжди від'єднуйте інструмент від джерела живлення перед виконанням будь-яких регулювань або заміни приладдя.

Ніколи не працюйте з магнезієм, небезпека виникнення пожежі!

- Ніколи не використовуйте інструмент, якщо вимикач ON/OFF не працює.

Виконуйте регулювання або заміну приладдя з від'єднаним від джерела живлення інструментом.

Монтаж

Якщо під час розпакування ви помітили будь-які пошкодження, негайно повідомте постачальника. Не використовуйте інструмент!

Утилізація упаковки повинна відбуватись відповідно норм законодавства вашої країни.

Очистіть всі поверхні, що оброблені від іржі, використовуючи розчин.

Монтаж утримувача інструмента

Є правий та лівий утримувачі інструмента, переконайтесь, що вони встановлені відповідно. Використовуючи гвинт, шайбу та пружину, встановіть утримувач на корпус шліфувального круга.

Відрегулюйте відстань між  шліфувальним кругом. Так як круги зношуються, відстань необхідно постійно регулювати.

Монтаж захисту від іскор та захисту очей

Захист очей повинен бути встановленим до того, як розпочнете роботу з інструментом.

- Встановіть праве та ліве пристосування для установки захисту на корпус шліфувальних кругів, використовуючи шестигранні гвинти.

- Один захист очей встановлюється стаціонарно, інший захист – рухомий.

- Закрутіть гвинт, настільки, щоб захист міг вільно рухатись при необхідності. Для монтажу захисту від іскор використовуйте гвинт та шайбу.

Відрегулюйте відстань між захистом та шліфувальним кругом, яка повинна бути 2мм. Так як круги зношуються, відстань необхідно постійно регулювати.

Пам'ятайте! Захист  очей повинен вільно рухатись після регулювань і бути нерухомим, якщо фіксатор закручений.

Відрегулюйте відстань в 2 мм між захистом від іскор та шліфувальним кругом. Так як круги зношуються, відстань необхідно постійно регулювати.

Ємність для охолоджуючої рідини

Під час заточування металу, він дуже швидко нагрівається. Тому дуже важливо постійно охолоджувати його, використовуючи ємність з охолоджуючою рідиною.

Заміна лампи накалювання

Коли лампа робочого світла не працює, необхідно замінити лампочку. Для заміни необхідно викрутити ту, яка не світить, та встановити нову, закрутивши її за годинникової стрілкою. Максимально можна використовувати 40 Вт лампочку.

Установка електроточила

Для попередження руху інструмента під час використання, його необхідно зафіксувати на робочій поверхні.

Під’єднання

УВАГА!  Ніколи не під’єднуйте інструмент до джерела живлення, поки він повністю не буде змонтованим. Двигун призначений для конкретної напруги та частоти. Основна напруга повинна повністю відповідати інформації, що вказана на лейбі інструмента. Нормальне навантаження буде безпечним для інструмента якщо його коливання не будуть перевищувати 10%. Значна зміна напруги може стати причиною перевантаження двигуна або навіть його згорання. Для достатньо великого навантаження, для інструмента необхідно, щоб напруга була не меншою, як зазначено на лейбі.

Основне під’єднання та будь-які кабелі подовження повинні повністю відповідати нормам. Електричне під'єднання, ремонт будь-якого електричного обладнання повинен виконувати кваліфікований працівник або у авторизованому сервісному центрі.

Відповідно заземлена розетка

Вилка

УВАГА! Неправильне електричне підключення може стати причиною враження електричним струмом. Інструмент має бути заземленим, що захистити оператора від враження електричним струмом під час використання.

- Якщо ви не обізнані в процесі заземлення, проконсультуйтесь з електриком, або у вас виникли сумніви з приводу правильності.

- Цей інструмент обладнаний відповідним кабелем на 230V та заземленою вилкою для захисту від враження електричним струмом.

- Заземлена вилка повинна включатись у відповідно заземлену розетку, як вказано на малюнку.

- Ніяким чином не змінюйте вилку. У випадку несправності або будь-якої поломки, заземлення забезпечить опір струму, що попередить враження електричним струмом.

Запуск інструмента

Для запуску інструмента необхідно натиснути зелену кнопку ON.

Червона кнопка OFF на основному вмикачі зупинить інструмент.

Використання інструмента

Електроточило призначене для заточування та шліфування металевих частин без використання води.

Абразивний круг середньої зернистості призначений для грубого шліфування.

Круги з малою зернистістю призначенні для фінішного шліфування та заточування інструментів.

Будьте уважними, обережно утримуйте та направляйте інструмент для заточування. Ніколи не утримуйте інструмент, з яким працюєте, руками, завжди використовуйте утримувач для інструмента. Застосовуйте помірний тиск на інструмент, з яким працюєте, та рухайте її так, щоб поверхня була рівною. Надто великий тиск призводить до передчасного зношування кругів. Під час заточування інструмента, необхідно дотримуватись оригінального кута заточування.

Круги повинні крутитись до інструмента, який необхідно заточити.

Ємність для охолоджуючої рідини, повинна бути завжди наповнена водою, та регулярно охолоджуйте інструмент, що заточується, для попередження перегрівання. Перегрівання призводить до послаблення твердості металу.

Коли круги засмічені, їх необхідно очистити!

Увага! Стан кругів, необхідно перевіряти перед кожним використанням інструмента. Працюйте тільки з досконалими, без будь-яких вад, кругами. Не дозволяйте нікому стояти позаду точильного інструмента, або недалеко від нього, що заточується, в області відльоту відходів. Під час роботи інструмента відлітають іскри. Вони можуть стати причиною тілесного пошкодження та підпалити легкозаймисті рідини.

Постійно використовуйте захисні рукавиці.

Постійно використовуйте навушники.

Одягайте маску або респіратор, якщо робоче місце запилене.

Перед запуском інструмента переконайтесь, що захист кругів встановлений відповідно.

Захист від іскор та утримувач інструмента повинен бути на відстані 2 мм від круга.

Перед вмиканням інструмента, прокрутіть круги вручну та переконайтесь, що вони вільно обертаються.

Круги повинні досягти максимальної швидкості, до того, як розпочнете шліфування чи заточування.

Не використовуйте бокову частину круга – це небезпечно!

Не зупиняйте круг за допомогою тиску збоку.

Не торкайтесь інструмента, який заточували або шліфували, до того як охолодите його, можливість отримати опік.

Не розміщуйте руки в небезпечній зоні коли інструмент увімкнений.

Не заточуйте та не шліфуйте надто малі заготовки, які не можна закріпити за допомогою утримувача інструмента.

Надто довгі заготовки необхідно підтримувати, використовуючи роликові підставки.

Регулювання

Заміна абразивних кругів

Заміну абразивних кругів можна виконувати тільки у випадку відключеного інструмента від джерела живлення. Нові абразивні круги повинні повністю відповідати технічним характеристикам оригінальних.

Використовуйте абразивні круги для швидкості 3000 об/хв. та більше.

Перевірте абразивні круги на наявність тріщин та інших вад перед установкою їх на інструмент. Виконайте тестову операцію «дзвінок».

Тест «дзвінок»:

Внутрішні дефекти візуально можна не побачити.

Тест може виявити наявність внутрішніх пошкоджень, тріщин.

Протягніть через круг мотузку та підвішуйте його. Постукайте по кругу дерев’яною заготовкою.

Непошкоджений круг буде дзвеніти, а круг з дефектами – видаватиме глухий звук.

Не використовуйте круги, що не «дзвенять».

Заміна абразивного круга:

Від’єднайте точильний інструмент від джерела живлення.

Перемістіть утримувач інструмента (С) та захист від іскор від абразивного круга.

Перемістіть корпус круга.

Викрутіть гвинт, що фіксує абразивний круг (D).

Пам’ятайте!

Викрутіть гвинт круга з правої сторони проти годинникової стрілки.

Викрутіть гвинт круга з лівої сторони за годинниковою стрілкою. (Ліва різьба).

Очистка фланців.

Для установки нових абразивних кругів виконайте аналогічний процес в зворотному порядку.

Не перекрутіть гвинти, це може призвести до появи тріщин на кругах.

Установіть корпус круга.

Відрегулюйте захист від іскор та утримувач інструмента на 2 мм від абразивного круга. Під єднайте інструмент до джерела живлення.

Перед увімкненням інструмента, руками прокрутіть круги та переконайтесь, що вони вільно рухаються.

Увімкніть інструмент та переконайтесь, що абразивні круги працюють відповідно. Час тестування нових абразивних кругів  - 3 хв.

Пам’ятайте! Під час тестування нових абразивних кругів, ставайте з боку інструмента.

Регулювання захисту від іскор:

Так як круги зношуються, захист від іскор необхідно постійно регулювати для встановлення відстані 2мм між захистом та кругом.

Відкрутіть гвинт (К) для регулювання захисту.

Регулювання утримувача інструмента

Так як круги зношуються, утримувач інструмента необхідно постійно регулювати для встановлення відстані 2 мм між утримувачем інструмента та кругом. Відкрутіть гвинти (А) для регулювання.

Експлуатація та перевірка

Перевірку та регулювання інструмента необхідно виконувати при відключеному від джерела живлення інструменті.

Зберігання, очищення та ремонтні роботи можна проводити тільки якщо кабель живлення відключений від джерела, що не дозволить інструменту випадково увімкнутись.

Ремонт електричної системи може проводити кваліфікований спеціаліст.

Регулярно очищуйте інструмент.

Після очистки або ремонту інструмента всі засоби захисту необхідно негайно встановити у відповідне положення.

Очистка

Регулярно, після кожного використання  очищуйте корпус інструмента, використовуючи м’яку тканину. Якщо забруднення не витирається сухою тканиною, змочіть її мильним розчином. Ніколи не використовуйте розчинники такі як бензин, алкоголь, аміачний розчин та ін. Такі розчини пошкодять пластикові частини інструмента.

Несправності та шляхи їх усунення

Двигун не запускається

- Відсутній струм – перевірте джерело живлення та запобіжники

- Дефектний вмикач, двигун або кабель - проконсультуйтесь у спеціаліста

Надмірна вібрація інструмента

- Інструмент встановлений на нерівній поверхні – відрегулюйте основу для рівної підтримки інструмента

- Пошкоджені абразивні круги – негайно замініть абразивні круги

Шліфована поверхня погана

- Зношений абразивний круг

- Заготовка не придатна для шліфування за допомогою даного інструмента

- Надмірний тиск – не перевантажуйте інструмент

Навколишнє середовище

| Не розміщуйте електричний інструмент, приладдя та пакувальний матеріал разом з домашнім сміттям (тільки для країн ЄС). У відповідності із Директивою 2002/96/ЕС щодо утилізації електричного та електронного обладнання відповідно законодавства країни, електричний інструмент, що вже не придатний для використання, повинен бути відправлений на переробку у відповідні організації. |  |
| --- | --- |

Гарантійний період: 12 місяців (для не індустріального використання).

СХЕМА BG150 ВЕРСТАТА У РОЗІБРАНОМУ ВИГЛЯДІ

СХЕМА BG200 ВЕРСТАТА У РОЗІБРАНОМУ ВИГЛЯДІ

# Text boxes

Гвинт

Утримувач захисту

Шайба

Гвинт регулювання

Захист очей

D

K