Стружковідсос DC 12

Шановний покупець!

Ми бажаємо Вам радості та успіхів в роботі з новим верстатом Woodster.

Примітка:

Згідно до діючого закону про якість вироблених товарів, виробник цього приладу не несе відповідальність за несправності або травми, які виникли в результаті:

- Неправильного користування верстатом

- Недотримання правил інструкції з експлуатації

- Ремонту, якщо він був проведений третьою стороною або неавторизованим персоналом

- Установки неоригінальних запчастин

- Використання всупереч рекомендованому застосуванню

- Недотримання правил техніки електричної безпеки та невиконання правил VDE 0100, DIN 57113/ VDE0113.

Виробник рекомендує:

Уважно прочитати інструкцію з експлуатації  перед монтажем та введенням верстату в експлуатацію. Інструкція включає  важливу інформацію щодо безпеки експлуатації пиловідсосу, кваліфікованої роботи та уникнення небезпечних ситуацій під час користування пиловідсосом, збільшення надійністі та терміну його експлуатації.

Додатково до правил техніки безпеки необхідно дотримуватись правил, регулювань та норм, які діють в Вашій країні та не входять в цю інструкцію.

Зберігайте інструкцію в пластиковому пакеті, захищеному від вологи та бруду, поруч з пристроєм.

Перед початком роботи кожен член персоналу  зобов’язанний  вивчити інструкцію і дотримуватись її вимог.  До роботи допускається лише спеціально проінструктований персонал, який обізнаний з роботою пристрою  та розуміє потенційну небезпеку, що може виникнути під час користування пристроєм. Члени персоналу повинні  досягти повноліття.

Крім рекомендацій з безпеки, що містяться  в даній інструкції, і особливих правил, регулювань та норм, які діють в Вашій країні, необхідно виконувати технічні правила щодо користування  деревообробними машинами.

Загальні вказівки:

Отримавши пиловідсос та розпакувавши його, необхідно перевірити усі частини на предмет ймовірних дефектів. При наявності претензій потрібно негайно повідомити постачальника. Запізнілі рекламації розгляду не підлягають.

Перевірте комплектацію.

Перед введенням пиловідсосу в експлуатацію, ознайомтеся з інструкцією.

Використовуйте лише оригінальні запчастини та приладдя. Замовляйте їх в сервісному центрі.  Для того, щоб зробити замовлення запчастин необхідно повідомити модель, серійний номер і рік виробництва машини.

Загальні правила техніки безпеки

- Ознайомте з правилами техніки безпеки усіх осіб, які працюють з цією машиною.

- Персонал, який був призначений для роботи з цим верстатом перед початком виконання робіт повинен уважно прочитати умови інструкції, особливо розділ «правила техніки безпеки».

- Перед початком роботи перевірте основні кабелі мережі живлення. Не користуйтесь пошкодженими кабелями.

- Слідкуйте за тим, щоб інструмент стояв  на рівній та міцній поверхні.

- Захищайте машину від вологи та дощу.

- Не допускайте дітей на місце проведення робіт.

- До роботи з машиною допускається персонал  віком від 18 років, стажери можуть бути віком від 16 років, але користуватись машиною дозволяється лише під наглядом дорослих.

- Монтаж  та ремонт  машини  можуть бути виконані лише спеціально кваліфікованими спеціалістами.

- Слідкуйте за напрямком обертання мотору (див. схему електричного підключення).

- У випадку виявлення несправностей негайно вимкніть машину та від’єднайте її від мережі живлення.

- Забороняється користуватись машиною особам, необізнаним з її роботою.

- Технічне обслуговування, зміна мішка для збору пилу, зміна фільтра, тощо проводяться лише тоді, коли машина вимкнута з розетки.

- В небезпечних місцях експлуатації машини необхідно використовувати лише прилади з захистом від вибухів.  Використовуйте лише оригінальні інструменти та приладдя.

- Перед користуванням перевірте чи справна машина.

- Не користуйтесь машиною при температурі нижче 0 °C – існує ризик пошкодження корпусу.

- Після закінчення роботи вимкніть машину та від’єднайте її від мережі живлення.

- Від’єднайте машину від мережі живлення, якщо необхідно перемістити машину.

Машина відповідає нормативам EEC.

- Машина сконструйована у відповідності до норм та стандартів ЄС та загальних правил техніки безпеки. Проте, під час користування машиною існує небезпека для життя оператора або третіх осіб, пошкодження машини та іншого майна.

- Машина повинна експлуатуватись лише в технічно відмінних умовах у відповідності до умов використання, які зазначені в інструкції з експлуатації, особами, які усвідомлюють усі ймовірні ризики, які можуть виникнути від час роботи машини. Будь-які функціональні недоліки, особливо ті, які впливають на безпечність експлуатації машини, мають бути негайно усуненні.  Пиловідсос  призначений лише для підсосу пилу від розпилювання (а не звичайного пилу).

- Регулярно оглядайте фільтр.

- Пошкодженні фільтри необхідно негайно замінити.

- Регулярно оглядайте корпус машини, він повинен бути герметичним.

- Не допускайте, щоб сторонні предмети, цвяхи, нігті, пластикова або деревна стружка, попадали в очисний отвір.

- Машина повинна використовуватись лише з оригінальними запчастинами та аксесуарами від постачальника.

- Система  dc 12  сконструйована виключно для підсосу деревинної стружки і пилу, який виникає в результаті розпилу деревини, і може використовуватись виключно  з деревообробними машинами.

- Не дозволяється використовувати пиловідсос для очищення підлоги майстерні, деревяних або металевих частинок.

- Виробник не несе відповідальність за дефекти,які виникли в результаті недозволеного використання.

- Оператор повинен дотриматись правил техніки безпеки, правил поводження на робочому місці та використовувати машину згідно до її технічних характеристик.

- Додатково до вищезазначених правил, оператор повинен виконувати загальні правила техніки безпеки.

- Експлуатація та технічний огляд машини дозволені лише для кваліфікованого персоналу. Виробник не несе відповідальність за пошкодження машини, якщо вони виникли в результаті модифікацій машини.

- Лише оригінальні аксесуари можуть бути використанні для роботи з машиною.

Можливі ризики

Машина побудована у відповідності до сучасних вимог техніки безпеки. Проте, під час роботи можуть виникнути  небезпечні ситуації, а саме:

- травмування пальців  і рук загалом через неправильне утримання заготовки.

- відльот заготовки в результаті її неналежного закріплення.

- вдихання деревного пилу і стружки. Одягайте засоби індивідуального захисту, такі як захисні окуляри, користуйтесь системою вентиляції!

- травмування поламаними інструментами. Регулярно перевіряйте інструмент.

- травма пальців або рук під час зміни інструмента. Користуйтесь захисними печатками.

- травмування при включенні верстату за допомогю запускного  інструменту.

- небезпечні ситуації через використання неправильних електричних кабелів.

- затягування верстатом довгого волосся і вільного одягу. Одяг повинен щільно облягати оператора.

- інші небезпечні ситуації, незважаючи на дотримання всіх запобіжних заходів.

Виникненню цих небезпечних ситуацій можна запобігти, якщо чітко дотримуватись правил техніки безпеки, зазначених в цій інструкції з експлуатації.

Додаткові ризики

- Машина побудована згідно до сучасних технологій безпеки. Проте, необхідно бути обережним під час користування машиною, оскільки небезпечні ситуації можуть виникати.

- Деревинна стружка та пил можуть бути небезпечними для здоров’я. Необхідно користуватись  захисними окулярами та маскою (P2). Вдихання небезпечного пилу може статись під час заміни або закриття мішка для збору пилу.

- Шум під час роботи може бути шкідливим для здоров’я. Якщо рівень шуму перевищує допустиму норму, необхідно користуватись захисними навушниками.

- Забороняється експлуатувати машину, якщо пошкоджений кабель живлення – висока ймовірність враження електричним струмом.

- Не зважаючи на те, що усі заходи безпеки були вжиті оператором, можливість потенційної небезпеки існує.

- Потенційна небезпека може бути мінімізована за допомогою пунктів «Належне використання»,

- «Правила безпеки» і загалом усієї інструкції.

Технічні характеристики

| Технічні характеристики |  |
| --- | --- |
| Розміри Д x Ш x В (мм): | 775 x 450 x 1150 |
| Загальна висота з мішком і фільтром, мм | 1550 |
| Діаметр вихідного патрубка ø мм | 100 |
| Довжина шланга, мм | 2000 |
| Діамерт колеса, мм | 100 |
| Приблизна вага, кг | 25,0 |
| Рівень потоку повітрям м3/год. | 1150 |
| Тиск, Па | 1000 |
| Об’єм фільтру, м2 | 1,00 |
| Вміст мішка для збору пилу, літри | 75 |
| Продуктивність |  |
| Електричний мотор | 230 В/5O Гц |
| Номінальна вхідна потужність P1 | 0,55 кВт |
| Вихідна потужність P2 | 0,34 кВт |
| Швидкість мотора обор/хв. | 2850 |
| Рівень шуму на робочому місці: |  |
| Холостий хід дБ (A) | 75 |
| Робочий шум дБ (A) | 75 |

Комплектація

| Мал.1 | Мал.1 1 Корпус з мотором 2 Шасі з колесами 3 Ліва кришка 4 Права кришка 5 Плита основи 6 Перегородка 7 Мішок фільтра 8 Верхній затискач 9 Підтримувач мішка фільтра 10 Мішок для стружки та пилу 11 Нижній затискач 12 Випускний шланг 13 Затискач 2 шт. 14 Муфта шлангу 15 Набір аксесуарів 16 Інструкція з експлуатації 1 Housing complete with motor 2 Undercarriage with wheels 3 Side covering, left 4 Side covering, right 5 Base plate 6 Cross-member 7 Filter bag 8 Upper clamp 9 Support bar 10 Shavings bag 11 Lower clamp 12 Exhaust hose 13 Clamp 2x 14 Hose coupling 15 Accessory kit 16 Operating instructions |
| --- | --- |

Монтаж

Машина постачається в напіврозібраному стані для забезпечення кращого пакування.

Під’єднати шасі до основи  за допомогою гвинтів з головками філіпс M5 x 6 мм.

Приєднайти бокову кришку вільно, не фіксуючи, за допомогою гвинтів з плоскою головкою M8 x 40 мм  та гайок. Не фіксувати до кінця.

Під’єднайти перегородку до лівої і правої кришок за допомогою  гвинтів з плоскою головкою M8 x 12 мм  та гайок

•	Під’єднайти  корпус до бокової кришки за допомогою гвинтів з плоскою головкою M8 x 40 мм  та гайок. Надійно зафіксувати усі гайки.

•	Установити мішок фільтра та зафіксувати його за допомогою затискача. Встановити підтримував мішка фільтра та повісити на нього мішок фільтра.

•	Під’єднайти  мішок для стружки та пилу до нижнього вентиляційного отвору, зафіксувати затискачем.

•	Під’єднайти випускний шланг до отвору на корпусі, зафіксувати затискачем для шлангу.

•	Під’єднайти з’єднувальну муфту на протилежний край шлангу зама  допомогою затискача.

Необхідно чистити випускну систему кожен раз, коли змінюється мішок для стружки.  Необхідно негайно замінити фільтри та мішки, якщо вони пошкодженні.

Експлуатація

Перед користуванням машиною уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. Показники, що зазначені на таблиці мотору (напруга, частота) повинні співпадати з показниками в мережі живлення. Під’єднати машину до мережі живлення. Пиловідсос готовий до роботи.

Електричне під’єднання

Лише кваліфіковані електрики можуть виконувати під єднання електричного обладнання або ремонт.

Двигун верстату, вмонтований, під’єднаний та готовий до експлуатації.

Розетки та подовжувачі, які використовує споживач, повинні відповідати нормам електротехнічної безпеки.

Важливо!

Пошкоджені електричні проводи.

На кабелях живлення часто виникає пошкодження ізоляції.  Причиною цього можуть бути:

- Притиснення кабелю , якщо він проходить повз вікно або двері.

- Переломи через неправильне кріплення проводу.

- Переїзду через кабель

- Витягування розетки за кабель живлення

- Тріщини від старіння ізоляції

Забороняється використовувати кабель живлення із пошкодженою ізоляцією,  оскільки це небезпечно для життя!

Регулярно перевіряйте кабель живлення на пошкодження.  Під час перевірки слідкуйте за тим, щоб кабель був від’єнаний від мережі живлення. Кабель живлення повинен відповідати діючим нормам техніки електротехнічної безпеки.

Однофазний мотор

•	Напруга, вказана на табличці  мотору повинна відповідати напрузі в мережі.

•	Поперечний переріз подовжувального кабелю повинен бути не менше 1 кв. міліметр.

•	Запобіжник в мережі 16 A інерційний.

Якщо у Вас виникли питання щодо роботи верстату, будь ласка, вкажіть:

•	Виробника мотору

•	Тип струму двигуна

•	Дані з заводської таблички

•	Дані з заводської таблички вимикача

Двигун необхідно повертати з привідним вузлом та в зборі з вмикачем/вимикачем.

Обслуговування

Перед проведенням технічного огляду або обслуговування, необхідно вимкнути мотор та відєднати машину від мережі живлення.

•	Ремонт, монтаж та електроустановка повинні виконуватись лише спеціалістами.

•	Якщо пиловідсос постійно знаходиться в експлуатації, необхідно регулярно очищувати мішок фільтра.  Між періодами чищення, час від часу струшуйте руками мішок руками.

•	Мішок для пилу повинен замінюватись найпізніше, коли рівень пилу досягає 10 см. до  корпуса.

Аксесуари

Мішок фільтра U/S/G 	Частина №. 7508 0010

Картріжд фільтру U/S/G 	Частина №. 7500 6000

Декларація відповідності ЄС

Ми, Woodster GmbH, Günzburger Str. 69; D-89335 Ichenhausen, Німеччина, заявляємо, що вказаний в цій інструкції пиловідсос  по типу своєї конструкції та використання  не суперечить  нормам директив ЄС, які вказані нижче.

Ця декларація втрачає силу, якщо були зроблені будь-які неузгоджені з виробником  модифікації.

Опис машини:

Пиловідсос

Модель:

dc 12

Директиви ЄС:

Директиви ЄС  для електричних машин 98/37/EG (< 28.12.2009),

Директиви ЄС  для електричних машин 2006/42/EG (> 29.12.2009),

Директиви ЄС  для низьковольтного обладнання 2006/95/EWG,

Директива EC-EMV 2004/108/EWG.

Були застосовані наступні Європейські стандарти:

EN 12100-1, EN 12100-2, EN 13857, EN349, EN418, EN1088, EN60204-1, EN55014, EN60555-2, EN 50082-1, EN60555-3, EN 61029-1, EN 61029-2-1, EN 60825-1

Європейські стандарти:

EN 847-1, EN 13849-1

Були застосовані наступні національні  технічні специфікації та стандарти: ISO 7960

TÜV Rheinland

Тестування конструкції (Сертифікат №. AN 50039334 0001), GS тестування  no. BM 60008940 0001

Дата

Ichenhausen, 02.07.2009

Підпис: