ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПОДРІБНЮВАЧ ГІЛОК hg 450s

Постачальник: ТОВ “Мета-Груп” м. Київ

Сервісний центр / Service Centre: Tel.: +38 044 200 50 61, Fax: +38 044 200 50 63

http://scheppach.kiev.ua

Технічні характеристики

Розміри ДxШxВ (мм)...........590x480x925

Циліндр Ø (мм)  ..................45

Кількість ножів (шт..).....................8

Розміри контейнеру для відходів ДxШxВ  (мм)..... 510x285x420

Ємність контейнеру для відходів  (л).........60

Колеса для транспортування Ø (мм) ........180

Вага кг............................................................30

Блок живлення

Мотор В/Гц .............................................230/50

Номінальна потужність  P1 (Вт)..............2500

Макс. кількість оберти за хв. .................2800

Макс. кількість обертів ножового циліндру за хв............40

Операційний тип................................... S6/40%

Клас захисту.............................................IP 24

Можливі технічні зміни.

Рівень  шуму

Гарантований рівень звукової потужності -  LWA 93 дБ (А)

Вимірюваний рівень звукової потужності - LWA 90,3 дБ (А)

Рівень звукового тиску-  LpA 83,6 дБ (А)

Похибка вимірювання - до 3 дБ (А)

Примітка: Зазначені рівні шуму були визначені за допомогою стандартизованої процедури тестування і можуть бути використані для порівняння різних електронних пристроїв. Крім того, ці значення можуть бути використані для оцінки впливу  навантаження на користувача, викликаного звуком.

Увага! Залежно від того, як ви використовуєте інструмент, фактичні значення можуть відрізнятися від наведених. Прийміть необхідні  заходи, щоб захистити себе від шуму.

|  | Не викидайте електроінструмент разом з побутовими відходами. Згідно з європейською директивою 2002/96/EC про утилізацію електричного та електрообладнання та відповідно до національних законів, електроінструмент, що більше не використовується, слід зберігати в окремому місці та передавати на вторинну переробку. |
| --- | --- |
| 001 | Відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1057. Відсотковий вміст регламентованих шкідливих речовин не перевищує нормативів, визначених технічним регламентом. |

Пояснення символів

|  | Перед початком роботи, прочитайте всю інструкцію з експлуатації. . |
| --- | --- |
|  | Носіть захисні окуляри та засоби захисту слуху. |
|  | Захищайте машину від вологи. |
|  | Небезпека - Під час роботи машини можуть відлітати сторонні предмети |
|  | Не проводити очищення, ремонт або роботи з технічного обслуговування, коли машина працює. Вимкніть від мережі Кабель живлення перед проведенням таких видів роботи. |
|  | Замініть несправні подовжувачі. |
|  | Тримайте тварин і людей подалі від працюючої машини |
|  | Увага! Існує ризик травми від компонентів, що обертаються. Тримайте руки і ноги за межами отвору, коли машина працює. |

Загальні зауваження

- Після розпакування перевірте всі частини на предмет можливого збитку, заподіяного при

- транспортуванні. У разі виявлення недостачі, ви звернутися до представника в вашій країні.. Претензії на більш пізньому етапі прийматися не будуть.

- Переконайтеся, що комплектація повна.

- Перед запуском інструменту уважно прочитайте інструкції з експлуатації.

- Використовуйте тільки оригінальні приладдя і запасні частини.

Примітки

Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну цим інструментом при наступних умовах:

- неправильне поводження.

- недотримання інструкцій з експлуатації.

- ремонт третіх осіб, не уповноважених фахівців.

- встановлення та заміна неоригінальних запасних частин.

- використовуйте тільки за призначенням,

У цьому керівництві відзначено розділи, що стосуються вашої безпека цим знаком.

ПРАВИЛА З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Загальні:

- Подрібнювач гілок підходить тільки для приватного, а не для комерційного використання.

- Ніколи не залишайте без нагляду подрібнювач гілок, коли він підключений до мережі.

- Тримайте інших людей і тварин подалі від подрібнювач гілока, коли він знаходиться в увімкненому стані.

- Переконайтеся, що діти не працюють з подрібнювачем.

- Використовуйте подрібнювач гілок тільки за його прямим призначенням.

- Не використовуйте пошкоджений інструмент.

- Зберігайте подрібнювач гілок в сухому місці.

Перед введенням в експлуатацію

- Використовуйте тільки подрібнювач гілок, коли він був зібраний правильно і повністю.

- Переконайтеся, що сполучні кабелі і компоненти обладнання знаходяться у справному стані.

- Переконайтеся, що робоче середовище добре освітлено

- Переконайтеся, що ніхто не працює з машиною без попереднього ознайомлення з інструкцією з експлуатації.

- Переконайтеся, що подрібнювач розташований на рівній і твердій поверхні.

- Переконайтеся, що немає сторонніх предметів в отворі подачі.

Захисний одяг

- Завжди носіть засоби захисту органів слуху і захисні окуляри при роботі із подрібнювач гілоком.

- Завжди носіть щільний одяг.

- Використовуйте захисні рукавички.

Введення в експлуатацію

- Подрібнювач гілок призначений для перероблення садових гілок і кущів.

- Переконайтеся, що ніякі сторонні предмети, такі як каміння, скло, метал, земля або

- пластик не потрапили в подрібнювач. Це може призвести до серйозних пошкоджень подрібнювача гілок.

- Завжди переконайтеся перевіряйте збалансованість вашого положення. Не нахиляйтеся

- на інструмент.

- Захищайте сполучні кабелі від пошкоджень, викликаних перенавантаженням, гострими краями, контактом із рухомими частинами.

- Не кладіть руки в у вихідний лоток – ризик отримання травми від леза циліндра!

- Вимкніть подрібнювач гілок, якщо він починає вібрувати незвичайним способом.

- Не працюйте із подрібнювач гілок під дощем.

- Вимкніть подрібнювач гілок і від'єднайте його від електромережі.

- Завжди спочатку вимикайте подрібнювач гілок перед його відключенням від електромережі.

- Не тягніть вилку з розетки за кабель.

- Увага! Лезо циліндра не зупиняється одразу після вимкнення.

- Не нахиляйте подрібнювач гілок під час експлуатації або підключення до мережі.

- Переконайтеся, що контейнер для збору відходів не переповнений.

- віддачі матеріалом.

- Після завершення роботи вимкніть подрібнювач гілок і від'єднайте його від мережі живлення.

Транспортування

Вимкніть подрібнювач гілок від мережі живлення перед його транспортуванням.

Електрообладнання

- Використовуйте тільки подрібнювач гілок, якщо міцність мережі має більш ніж 100 на фазу.

- Використовуйте тільки подовжувачі, які підходять для використання на відкритому повітрі.

Технічне обслуговування, ремонт і очищення

- Перед початком техобслуговування, ремонту і чищення від’єднайте подрібнювач гілок від мережі живлення зачекайте повного зупинення циліндру.

- Одягайте рукавички при проведенні технічного обслуговування, ремонту або очищення.

- Не змінюйте електричні та механічні компоненти.

ВИКОРИСТАННЯ

- Подрібнювач гілок був  розроблений для подрібнення волокнистих садових відходів а саме: обрізки дерев, гілки, кору або соснові шишки.

- Не заповнюйте машину камінням, склом, металом, кістками, пластмасою або текстильними відходами.

- Оператор або користувач несе відповідальність за нещасні випадки або ризики для інших осіб або їх майна.

- Використання не за призначенням може призвести до пошкодження подрібнювача і являють собою серйозну загрозу для користувача.

- Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті використання не за призначенням або неправильної роботи.

ІНШІ РИЗИКИ

- Подрібнювач гілок був сконструйований у відповідності з новітніми технологіями і правилами з техніки безпеки. На зважаючи на це, залишаються певні ризики під час роботи.

- Травмування під час зворотної віддачі при подачі у завантажувальну коронку.

- Ризик для здоров'я від шуму

- Загроза здоров'ю від ураження електричним струмом при використанні невідповідних з’єднувальних кабелів.

- Ці та інші ризики можуть бути мінімізовані шляхом дотримання правил з техніки безпеки та належного використання, а також інструкції з експлуатації в цілому.

ОБЛАДНАННЯ

1. Завантажувальна воронка

2. Регулятор.

3. Рама контейнеру для збору відходів.

4. Контейнер для збору відходів.

5. Фіксатор.

6. Опора.

7. Колеса.

8. Блок живлення.

9. Попереджувальне світло.

10. Перемикач для зміни напрямку обертання циліндра.

11. Вмикач.

12. Вимикач.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Відкрийте коробку і витягніть машину і все допоміжне обладнання.

2. Збірка колес (мал. 2)

• Зберіть обидва колеса (1), як показано на зображенні.

• Вставте кришки (2) в колеса (1).

Мал. 2

3. Збірка опори (мал.3)

• Зберіть обидві опори (1), як показано на малюнку.

Мал. 3

4. Підключення верхню частину машини з рамою

• Помістіть верхню частину машини на рівну поверхню.

• Помістіть раму контейнеру для збору відходів (мал.1, № 3) на верхній частині машини.

• Закрутіть чотири гвинти з хрестоподібним шліцом у передбачені отвори (мал.4, № 1).

Мал. 1

|  | Мал. 4 |
| --- | --- |

5. Розміщення контейнера для збору відходів (мал. 5)

• Встановіть фіксатор (2) на контейнері для збору відходів у нижнє положення.

• Повністю вставте контейнер (1) в раму (3).

• Встановіть фіксатор (2) на контейнері для збору відходів у верхнє положення.

Мал.5

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Увага! Подрібнювач може бути запущений, тільки якщо контейнер для збору відходів  (рис.1, №4) був встановлений в раму (мал.1, № 3) і фіксатор (мал.1, № 5) знаходиться у верхньому положенні.

Панель управління мал.1

- № 9 Сигнальна лампа: Коли подрібнювач знаходиться у використанні, індикатор світить яскравіше. Коли подрібнювач зупинений, індикатор гасне.

- № 10 Ручна зміна напрямку обертання циліндра:

- Кнопка "▲" - проти годинникової стрілки: При натисканні на цю кнопку лезо циліндра обертається проти годинникової стрілки. Це необхідно, коли застряг будь-який матеріал.. Ця функція доступна тільки тоді, коли подрібнювач в експлуатації.

- Кнопка "▲" - за годинниковою стрілкою: Ця кнопка перемикає напрямок леза.

- № 11 Включити: Натискання цієї кнопки запускає подрібнювач і ніж циліндру обертається за годинниковою стрілкою.

- № 12 Вимикач: Натискання на цю кнопку зупиняє подрібнювач.

Автоматичний реверс

Якщо подрібнювач перевантажений, наприклад якщо гілки занадто великі, подрібнювач автоматично зупиняється і циліндричний ніж обертається проти годинникової стрілки протягом декількох секунд. Подрібнювач автоматично вимикається через кілька секунд.

Увага: Якщо подрібнюючий матеріал зам'яло в інструменті, використовуйте перемикач для зміни напрямку обертання циліндра (мал.1, № 10) проти годинникової стрілки.

- Переконайтеся, що подрібнювач повністю обробив матеріал перед завантаженням нової партії матеріалу для подрібнення.

- Не використовуйте ваші руки для підштовхування матеріалу для подрібнення. Використовуйте спеціальний штовхаючий пристрій.

- Коли ви закінчите працювати з подрібнювачем, вимкніть його і відключіть від мережі.

Очищення контейнеру для збору відходів

- Зупиніть подрібнювач за допомогою кнопку вимикання (мал.1, №12).

- Встановіть фіксатор (мал.1, № 5) в нижнє положення.

- Витягніть контейнер (мал.1, № 4) і опорожніть його.

- Вставте контейнер (мал.1, № 4) і переведіть фіксатор (мал.1, № 5) у верхнє положення.

Встановлення дискового ножа

- Дисковий ніж и  і циліндричний ніж мають заводське відрегулювання. Замініть дисковий ніж при його зношенні.  Для забезпечення максимальної продуктивності необхідно, щоб відстань між дисковим ножем і циліндричнем ножем становив близько 0,50 мм.

- Увімкніть подрібнювач

- Поверніть регулятор (мал.1, № 2) за годинниковою стрілкою.

- При повороті регулятора (мал.1, № 2) за годинниковою стрілкою на півоберта циліндричний ніж знаходиться ближче до дискового ножа на 0.50 мм.

УВАГА: Якщо ніж подрібнювача гілок торкнеться дискового ножа, він буде пошматований і дрібні частки можуть вилітати із воронки. Це не є помилкою, але він може призвести до травмування гострими металевими частками  и призведе до зменшення строку експлуатації ножів.

ЕЛЕКТРИЧНЕ З´ЄДНАННЯ

Встановлений електричний двигун підключений і знаходиться в робочому стані. З'єднання відповідає необхідним вимогам VDE і DIN.

Електромережа та подовжувач, які використовуються для підключення подрібнювача,  повинні відповідати цим положенням.

Небезпека при пошкодженні кабелю

На електричних з'єднаннях часто відбувається пошкодження ізоляції, що становить небезпеку ураження електричним струмом.

Причини пошкодження:

- Передавлювання кабелю при прокладанні через вікна та двері.

- Перекручування кабелю при невідповідному прокладенні.

- Пошкодження ізоляції при витягуванні з розетки за кабель.

- Розриви від старіння ізоляції

При наявності пошкоджень на кабелі його необхідно негайно замінити через небезпеку для життя.

Регулярно перевіряйте електричні кабелі на наявність пошкоджень. Переконайтеся, що під час технічного огляду кабель не підключений до мережі.

Електричні з'єднання повинні відповідати відповідним положенням VDE і DIN. Обов’язково використовуйте тільки з'єднання з позначкою H 07 RN.

Двигун змінного струму:

- Напруга живлення повинна бути 230В - 50Гц.

- Кабелі до 25 м в довжину повинні мати поперечний переріз 1,5 мм. куб., кабелі довжиною більше ніж 25 м повинні бути не менше 2,5 мм. куб.

- Мережа змінного струму захищена від короткого замикання запобіжником 16 А.

- Під'єднання і ремонт електричного обладнання дозволяється проводити тільки кваліфікованим електриком.

При несправній роботі подрібнювача необхідно надати таку інформацію:

- Тип двигуна

- Дані з інформаційної таблички на машини

- При відправленні на ремонт двигун завжди необхідно надсилати весь блок двигуна з вимикачем.

Дотримуйтесь вказівки з техніки безпеки!

ОЧИЩЕННЯ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТ

- Очищення, технічне обслуговування та ремонт можуть проводитися тільки при вимкненому двигуні і відключення від електромережі.

- Вищезазначені роботи можуть проводитися тільки кваліфікованими електриками.

- Одягайте рукавички при роботі з циліндричним ножем.

- Уникайте потрапляння води на  подрібнювач.

- Небезпека ураження електричним струмом.

- Завжди тримайте машину, колеса і вентиляційні отвори в чистоті. При чищенні, використовуйте щітку або тканину із мильним розчином. Забороняється використовувати миючі засоби або розчинники.

- Перед кожним використанням перевіряйте машину і, зокрема, пристрої безпеки від таких пошкоджень як зношення або пошкодження деталей. Перевірте гайки, болти і гвинти на надійність  фіксації.

- Перевірте кожухи та захисні пристрої на наявність пошкоджень і правильне встановлення. Замініть у разі необхідності.

- Зберігайте машину в сухому місці і тримайте в недоступному для дітей місті.

Таблиця виявлення та усунення несправностей

| Проблема | Причина | Вирішення |
| --- | --- | --- |
| Мотор не запускається | Контейнер для збору відходів не достатньо закріплений | Повторно вставте контейнер та перевірте фіксуюче приладдя (див. «Введення в експлуатацію»). |
|  | Мотор перевантажено | Перезапустіть подрібнювач гілок (див. «Введення в експлуатацію»). |
|  | Немає електрики | Необхідна перевірка кваліфікованим працівником розетки, кабелю, штепсельної вилки (див. «Електричне з’єднання»). |
| Садовий матеріал не подрібнюється | Циліндричний ніж обертається проти годинникової стрілки | Змініть напрямок обертання (див. «Введення в експлуатацію»). |
|  | Матеріал занадто м’який | Проштовхніть матеріал спеціальним штовхачем для подрібнювача. |
|  | Циліндричний ніж заблокований | Усуньте причину блокування (див. «Введення в експлуатацію»). |
| Подрібнюваний матеріал сплутався | Дисковий ніж встановлено неправильно | Відрегулюйте дисковий ніж (див. Введення в експлуатацію). |