Стрічкова пила Basa 4.0

Інструкція з експлуатації

Вміст упаковки

Стрічкова пила

Поздовжній упор

Штовхач

Всмоктуючий отвір 100д.мм

Приладдя

Інструкція з експлуатації

Планка

Технічні характеристики

Длина/ширина/висота в мм ………………………………………………1120х700х1820

Розмір стола в мм…………………………………………………………..548х400

Робоча висота в мм………………………………………………………..1010

Стрічкова пила в мм………………………………………………………..12х0,65х2955

Діаметр шківа стрічкового гальма……………………………………… 380

Висота різки при 90 градусах мм………………………………………..250

Ширина відкриття в мм…………………………………………………….375

Діапазон повороту в градусах …………… ……………………………..-22,5/+47

Швидкість різання (має 2 швидкості) м/хв………………………………800/1200

Вага кг…………………………………………………………………………112 кг

| Мотор | 230 В/50 Гц | 400 В/50 Гц |
| --- | --- | --- |
| Номінальний вхід P1 (kW) | 1,50 | 1,50 |
|  | 1,10 | 1,10 |

Характеристики значення шуму

Емісія шуму визначається EN ISO 3746 для рівня  шуму або EN 1807 (поправка k3 розраховується згідно Додатку А.2 EN 1807-1 ) для рівня тиску шуму на робочій станції  згідно робочим умовам, що визначені в ISO 7960 Appendix J.

Рівень шуму в Дб

Холостий хід  EVA = 85 dB(A)

Робочий режим EVA = 93 dB(A)

Рівень шуму на робочій станції в Дб

Холостий хід lpAeq = 71 dB(A)

Робочий режим lpAeq = 86 dB(A)

Допустима похибка К= 4 Дб

Опис станка

Дякуючи конструкції, станок може бути використаний в багатьох випадках для обробки дерева та пластика в майстернях. Верхній та нижній шків стрічкового гальма добре захищений та має з’ємну кришку. Коли кришка відкрита, станок вимикається. Увімкнення можливе тільки при зачиненій кришці. Частина, що не ріже над столом має захист від випадкового відчинення.

Поворотна можливість стола в діапазоні – 22.5     до +47     дозволяє працювати багато функціонально, наприклад:  поздовжні розрізи, поперечні розрізи, косі розрізи, арочні та незвичайні, вертикально для брусу.

Загальні положення

- Перевірте всі деталі на предмет можливих пошкоджень при транспортуванні. При виявленні несправності одразу зверніться до представника у вашій країні.  Здійсніть перевірку на повноту комплектації.

- У випадку некомплектності звернутися до представника необхідно у найкоротші строки.

- Ознайомтесь з інструкцією перед запуском станка.

- Використовуйте тільки оригінальні запчастини для заміни деталей.

Зверніть увагу:

Згідно законодавству про використання цього станка, виробник не несе відповідальності за ушкодження, що могли виникнуть при:

- Невідповідному використанні;

- Не дотримані інструкції;

- Ремонті не авторизованими фахівцями;

- Монтуванні та заміні деталей не оригінальними Scheppach.

- Ушкодженням електро системи згідно умовам 0100, DIN 57113/VDE0113

Ми рекомендуємо:

Перед експлуатацією та початком роботи, прочитайте увесь текст інструкції .

Символи, які використовуються в цій інструкції з експлуатації

- Прочитайте інструкцію перед запуском станка.

- Використовуйте захисні окуляри та навушники під час роботи.

- Не викидайте у сміття електричні прилади.

Цей знак вказує на небезпеку або на певні дії, які можуть стати небезпечними для життя або бути причиною серйозної травми, яка виникла внаслідок недотримання даних правил з техніки безпеки.

- Станок вироблений із усіма технічними засобами безпеки. Але є можливість виникнення рисків ураження при використанні.

- Є ризик ураження пальців та  рук при невідповідному використанні.

- Є ризик ураження від частин, що можуть відлетіти при невідповідному використані, або про відсутності огорожі.

- Ризик ушкодження здоров’я, якщо працюєте без масок та захисних окулярів. Установіть стружко відсмоктуючи систему!

- Вимоги від ушкодження стрічки. Перевіряйте стрічкову пилу регулярно, щоб бути певним в ії цілісності.

- Уникайте ушкоджень під час заміни пильної стрічки. Використовуйте належні рукавички.

- Уникайте уражень при увімкнені станка.

- Небезпека від току, коли використовується неналежне електричне підключення.

- Ураження слуху. Носіть належні навушники.

- Не очищуйте станок та стрічкові пили, коли станок увімкнутий.

- Є можливість потрапляння довгих волос та широкого одягу під час роботи. Використовуйте сітку для волос та добре прилягаючий одяг під час роботи.

- Крім того, можливі інші непередбачені риски уражень, незважаючи на те, що всі міри безпеки були дотримані.

Транспортування

Станок може транспортуватися тільки відповідними підйомними пристроями (кран або ліфт машина). При транспортуванні використовуйте прилад

(Приладдя артикул 7901504701) мал. 1.

Використовуючи, транспортний прилад (A), закріпіть його щоб він не вислизнув. Потім підійміть станок за допомогою транспортної ручки (A), щоб станок встав на 2 задні колеса (В), тоді можна транспортувати. Станок зі зміщеним центром ваги.

Ніколи не підіймайте за стіл!

Початок роботи

Ваш станок був поставлений в комплекті, але в будь якому випадку Вам необхідно зробити маленькі установки.

Переконайтесь, що стрічкова пила досить натягнута перед роботою

Вимоги для роботи:

Переконайтесь, що станок працює у сухому місці.

Мінімальна температура Цельсія: +5

Максимальна температура Цельсія: +40

Стрічкова пила

Вибір коректної стрічкової пили має вирішальне значення для роботи.

Зверніть увагу на стіл для вибору стрічкової пили.

Використовуйте тільки бездоганну стрічкову пилу. Ушкоджена стрічкова пила збільшує ризик ураження та зменшує продуктивність

Заміна стрічкової пили

ОБЕРЕЖНО: Витягніть пробку.

- Відчиніть захист стрічкової пили. Для цього  відчиніть замикаючу кнопку (Мал. 2 «А»). Зараз відчиніть зірку - гвинт (Мал. 2 «В») достатньо щоб дверцята могли бути відкриті. Ця зірка-гвинт водночас діє як кінцевий вимикач, що запобігає увімкненню пили коли дверцята відкриті.

- Щоб дверцята зачинялися, уберіть засув  (Мал. 3 «А»)

- Також, відчиніть регулює мий захист леза пили (Мал. 2 «С»)

- Щоб ослабити стрічку, використовуйте вертів (Мал. 4 «A»)

- Відчиніть 4 гвинти – баранчики (Мал.5 «А»)

- Вставте нову стрічкову пилу

- Запустіть шків стрічкового гальма в ручну в напрямку різання та регулюйте фінальну напругу рукояткою одночасно.   Напруга залежить від ширини стрічки. Широка стрічка може бути більш натягнута ніж більш вузька. Для регулювання натяжки використовуйте регулюючи гвинти (Мал. 4 «B»)

- ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Досить сильна натяжка призводить до поломки! Завжди послаблюйте стрічку після закінчення роботи! Щоб це зробити, використовуйте рукоятку (Мал.4 «А»)

- Стрічкова пила повинна пролягати в середині роликів (колес)

- Поверніть верхній шків стрічкового гальма вручну та здійсніть корекцію рукояткою (Мал.4 «С»)

- Після вдалого регулювання, затініть смушкову гайку рукояткою.

Ви можете регулювати верхню стрічкову пилу до 250 мм  висоти заготівлі (Мал. 6). Зберігайте дистанцію для заготівлі як можна меншою щоб забезпечити оптимальну зону стрічки та безпечну роботу!

Налаштування швидкості ротаційної

Застереження: Витягніть закрутку (пробку)!

- Відчиніть захист стрічкової пили та закріпіть  металевою пластиною.

- Викрутіть гвинт збоку мотору (Мал. 7 «А»); Ослабте ремінь якщо потрібно.

- Зараз установіть необхідну швидкість:

Шаг 1 = 1200 м в хв..

Шаг 2 = 800 м в хв..

- Натягніть ремінь та закрутить гвинт знов. Зачиніть захист пили.

Контр удар (Упорний ролик)

Упорний ролик  (Мал. 8 «А») всмоктує приймає на себе тиск заготівлі.

Налаштуйте верхній та ніжній контр ударні ролики щоб вони ледве шли вздовж задньої стінки пильної стрічки.

Супровідні ролики

Налаштуйте верхній та ніжній супровідні ролики (Мал. 8 «В») на відповідну ширину пильної стрічки. Ведучий край  супровідних роликів може досягти найбільшої глибини зуба стрічкової пили. Коли супровідні ролики ледве торкаються  стрічкової пили, замкніть позицію роликів за допомогою гвинта.

Пильна стрічка не повинна пригати!

РЕКОМЕНДАЦІЇЇ З РОБОТИ

Наступні рекомендації є прикладом для безпечного використання стрічкової пили.

- Перед використанням, перевірте все захисне обладнання на працездатність.

- Можна різати стрічковою пилою, якщо кришка стрічкової пили замкнута. Тому, кришка стрічкової пили може бути відчинена тільки тоді, коли станок вимкнений (не працює).

- Тільки стрічки із шириною 6 мм та максимум 20  мм можна використовувати. Товщина повинна бути 0.65 мм.

- Протестуйте дію Аварійне вимкнення перед кожним запуском.

- Протестуйте припинення роботи коли дверцята відкриваються перед запуском.

- Коли працюєте в закритому приміщенні, під’єднайте всмоктуючи систему (прилад).

При роботі в індустріальній сфері, повинна бути інстальована всмоктуючи система згідно промисловим правилам (умовам).

- Коли станок не використовується, наприклад в кінці роботи, послабте пильну стрічку. Додайте помітку на станок для наступного користувача щоб не забути налагодити натягнутість стрічкової пили.

- Зберігайте пильні стрічки в безпечному та сухому місці.  Перед використанням перевірте на наявність дефектів (зуб’ів, тріщин ). Не використовуйте дефектні стрічкові пили!

- Носіть спеціальні печатки коли тримаєте стрічкову пилу!

- Перед початком роботи, все необхідне захисне обладнання повинно бути вмонтовано в станок.

- Ніколи не очищуйте станок щіткою, коли станок увімкнутий.

- Регулярно очищуйте стрічкову пилу.

- Одягайте окуляри та навушники для особистої безпеки. Якщо Ви маєте довге волосся, використовуйте сітку для волосся. Рукава підіймати до ліктів.

- Під час роботи, завжди розміщуйте захист стрічкової пили як можна ближче до робочої поверхні.

- Забезпечте добре освітлення приміщення.

- Для прямого відрізу, використовуйте поздовжню лінійку щоб запобігти вислизанню.

- Для плоских відрізів із тонкою заготівлею, використовуйте нижній край лінійки в цьому випадку захисний пристрій може використовуватися.

- Для обробки маленьких частин з ручною подачею, використовуйте «штофкач».

- Для косого відрізу, приведіть стіл пили в необхідне положення та направте робочу поверхню вздовж поздовжньої лінійки.

- З'єднання на ластівчин хвіст, поверніть стіл пили відповідно в позицію «плюс» та «мінус». Зверніть увагу на дотримання захистів безпеки.

- Для арочного та нестандартного відрізу, товкайте неухильно частину двома руками, але тримайте пальці замкнутими. Стискайте робочу частину руками в безпечній частині.

- Для повторення арочного та нестандартного відрізу, використовуйте допоміжний зразок.

- Для відрізу маленьких частин, використовуйте супроводжувальний пристрій.

- Для безпечної роботи з крос відрізами, використовуйте спеціальні приладдя Планку.

- Для безпечної роботи з круглими відрізами, використовуйте прилад для круглого відрізу.

- Будьте впевнені, що «штофкач» регулярно замінюється.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Інстальований електричний мотор під’єднаний  та готов для використання.

Під’єднання повинне відповідати VDE та DIN умовам.

Установка, ремонт та експлуатація може здійснюватися тільки професіоналами.

Важливі примітки

Електричний мотор вироблений для Роботи типу S 1.

Якщо мотор перевантажений, він вимикається автоматично. Після охолодження  мотор може вимикатися знов.

Пошкодження електричного шнура

Причини пошкодження електричного шнура:

- Тиск, якщо шнур проходить через вікно та двері.

- Пошкодження завдяки невідповідному використанню шнура.

- Пошкодження коли наступаєте на шнур.

- Пошкодження ізоляції при вириванні штекера з розетки.

- Тріщини від старіння ізоляції.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПОШКОДЖЕННИЙ КАБЕЛЬ .

Регулярно перевіряйте шнур від пошкоджень. Переконайтесь, що під час перевірки шнур не підключений до струму.

Подача струму повинна відповідати  VDE та DIN вимогам. Використовуйте тільки шнури із маркіруванням  HO 7 RNF.

- Струм 230 В/50 Гц.

- Продовжувач повинний бути із поперечним перерізом 1,5 мм2, довжиною 25м, більш 25 м із 2,5 мм2  принаймні.

- Головні з’єднання із запобіжником 16 А.

Три-фазний  постійний струм

- Струм 400 В/50 Гц

- Підключення шнура та продовжувача повинне бути 5-полюсне = 3Р +N+земля.

- Продовжувач повинен бути із мінімальним поперечним перерізом 1,5мм2.

- Головні з’єднання із запобіжником 16 А.

- Під час з’єднання з мережею або при зміні локації, напрямок ротації треба перевіряти; Якщо необхідно, змініть полярність. (Мал. 9)

| ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ |
| --- |
| Проблема | Можливі причини | Усунення |
| Мотор не вмикається | а) Не має струму | а) Перевірте струм |
|  | б) Вмикач дефектний | б) Кваліфікований електрик має перевірити |
|  | с) Електричний продовжувач ушкоджений | с) Перевірте, можлива треба зробити заміну |
|  | д) Некоректний гнучкий шнур 3 ~400 V мотор | д) 5-полюсне, мінімум 1,5 мм2 поперечний переріз |
|  | е) Кришка відчинена | е) Зачинить |
| Мотор вмикається в неправильному напрямку | Неправильне підключення | Змініть напрямок в CEE вилці |
| Стрічкова пила хитається | а) Верхній ролик | а) Скоректуйте положення |
|  | б) Провідник стрічкової пили | б) Знов установіть |
|  | с) Некоректна стрічкова пила | с) Обирайте з каталога Sheppach |
|  | д) Поздовжня лінійка не паралельна до стрічкової пили | д) Налаштуйте поздовжню лінійку |
| Нагар на дереві під час роботи | а) Стрічкова пила затупилася | а) Замініть стрічкову пилу |
|  | б) Некоректна стрічкова пила | б) Обирайте з каталога Sheppach |
|  | с) Некоректна швидкість | с) Налаштуйте швидкість |
|  | д) Поздовжня лінійка не паралельна до стрічкової пили | д) Налаштуйте поздовжню лінійку |

Мал.1                                                                               Мал.3

| Мал.2 | Мал. 4 |
| --- | --- |
| Мал. 6 | Мал.5 |
| Мал. 7 | Мал. 8 |
| Мал. 9 |

# Text boxes

А

В

А

В

С

В

А

С

А

А

В

А