ШЛІФУВАЛЬНО-ПОЛІРУВАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ

TIGER 2000 S

Art.-Nr. 8949 1916 / 8949 1919 / 8949 1922 / 8949 1924 /

8949 1928 / 8949 1930 / 8949 1933 / 8949 1934

Посібник користувача

Шановний покупець

Бажаємо Вам приємної та успішної роботи з Шліфувально-полірувальним верстатом.

|  | Не викидайте електроінструмент разом з побутовими відходами. Згідно з європейською директивою 2002/96/EC про утилізацію електричного та електрообладнання та відповідно до національних законів, електроінструмент, що більше не використовується, слід зберігати в окремому місці та передавати на вторинну переробку. Відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1057. Відсотковий вміст регламентованих шкідливих речовин не перевищує нормативів, визначених технічним регламентом. |
| --- | --- |

Важливо: виробник не несе відповідальності за пошкодження, які виникають з наступних обставин:

- Поставка імпортера;

- Недотримання інструкцій при використанні;

- Ремонтування третьою стороною, працівниками не авторизованого сервісного центру;

- Установка та заміна неоригінальних запасних частин;

- Використання не за призначенням;

Рекомендації:

Прочитайте посібник користувача по використанню перед монтажем шліфувально-полірувального верстату та введенням його в експлуатацію.

Посібник розроблено для того, щоб ознайомити з інструментом та забезпечити його відповідне використання. Посібник містить важливу інформацію щодо безпечної і кваліфікованої експлуатації інструмента, а також як уникнути небезпечних моментів, що збільшить надійність і термін служби даного пристрою. Додатково до правил безпеки вказаних в інструкції, також слід дотримуватися правил та норм, які діють у Вашій країні.

Зберігайте інструкцію в поліетиленовому пакеті, захищеному від бруду та вологи, поруч з інструментом. Перед початком роботи кожен член персоналу повинен прочитати інструкцію і дотримуватись її вимог. До роботи допускається лише спеціально навчений персонал, який обізнаний з роботою пилки та проінформований щодо можливої небезпеки під час користування нею. Члени персоналу повинні досягти повноліття.

Крім рекомендацій з безпеки, що містяться в даній інструкції, і особливих правил та норм, які діють в Вашій країні, необхідно виконувати загальні технічні правила щодо користування деревообробними верстатами.

Загальні поради

- Під час розпаковки пристрою перевірте всі елементи на наявність будь-яких ушкоджень, можливих при транспортуванні. В разі будь-яких несправностей негайно повідомте продавця.

- Надалі подібні претензії не розглядатимуться.

- Перевірте повноту комплектації.

- Перед початком використання уважно ознайомтесь з посібником користувача.

- Використовуйте виключно оригінальні запасні частини та приладдя. Їх можна придбати в дилерів.

- При замовленні деталей та запасних частин вказуйте модель та рік виробництва.

| TiGer 2000 s |
| --- |
| Стандартна комплектація |
|  | Шліфувальний круг |
|  | Універсальний тримач |
|  | Абразивна паста |
|  | Шкіряний диск хонінгу |
|  | Посібник користувача |
| Технічний опис |
| Габарити, мм | 348х285х270 |
| Упор | 12 |
| Шліфувальний круг | 200/12х40 |
| Вага | 13,5 кг |
| Швидкість холостого ходу об/хв.. | 120 |
| Швидкість роботи м/с. | 1,2 |
| Вага | 13,5 |
| Мотор |
| Мотор В | 220-240 |
| Вхідна потужність | 1800 Вт (S3 20%) |
| Вихідна потужність | 5000 1/хв |
| Швидкість мотору, об/хв. | 2 |
| Режим роботи | S1 100% |
| Оцінка | 0,6 |

Загальні правила безпеки

1) Безпечне робоче місце

- Робоче місце має бути чистим та гарно освітленим. Засмічене та погано освітлене робоче місце може стати причиною нещасних випадків.

- Не використовуйте електричний інструмент поруч з легкозаймистими та вибухонебезпечними речовинами. Електричний інструмент може створювати іскри, що можуть підпалити пил чи випари.

- Тримайте дітей та підлітків подалі від електричних приладів під час їх використання. Під час роботи небезпечно відвертати увагу від пилки.

2) Електрична безпека

- Електрична вилка приладу повинна відповідати розетці. Вилку не можна будь-як змінювати. Не використовуйте адаптери вилок разом із заземленими інструментами. Оригінальні вилки та відповідні розетки зменшують ризик враження електричним струмом.

- Уникайте контактів з заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, плити, холодильники. Якщо ваше тіло заземлене, це збільшує ризик враження електричним струмом.

- Зберігайте та використовуйте електричний інструмент подалі від дощу та вологості. Потрапляння вологи в інструмент створює ризик враження електричним струмом.

- Використовуйте кабель відповідно до призначення. Тримайте кабель подалі від жару, бензину, гострих країв та рухомих чистин пилки. Пошкодженні або заплутані кабелі збільшують ризик враження електричним струмом.

- Для зовнішніх робіт використовуйте тільки спеціальні подовжувачі, які призначені для застосування на відкритому повітрі. Використання неналежних подовжувачів збільшує ризик враження струмом.

- Якщо виникає необхідність використовувати електричний інструмент  у вологому середовищі, використовуйте спеціальні захисні засоби. Використання таких засобів зменшить ризик враження електричним струмом.

3) Особиста безпека

- Використовуючи електричний інструмент уважно слідкуйте за виконанням роботи. Не користуйтесь електричним інструментом під дією алкоголю, наркотиків, медикаментів та в втомленому стані. Втрата пильності на один момент під час роботи з електроінструментом може спричинити серйозні тілесні травми.

- Використовуйте засоби особистого захисту та завжди одягайте захисні окуляри. Використання особистих засобів захисту, таких як респіратори, взуття з неслизькою підошвою, захисні головні убори та навушники, залежно від типу пристрою та робіт, зменшить ризик нещасних випадків.

- Уникайте випадкового старту верстата. Переконайтесь, що кнопка пуску електричного інструмента вимкнена до того, як під'єднаєте його до джерела живлення. Утримування пальця на кнопці пуску під час транспортування або під'єднання до джерела живлення може призвести до нещасного випадку.

- Уникайте неправильного розташування біля інструмента. Переконайтесь, що оператор стоїть прямо та тримає баланс. Це дозволить оператору утримати контроль над інструментом в разі виникнення непередбачуваних обставин.

- Одягайтесь відповідно. Не вдягайте вільний одяг або прикраси. Завжди тримайте подалі від рухомих частин інструмента волосся, одяг, рукавиці. Їх може затягнути в рухомі частини.

- .

Монтаж

Пристрій поставляється повністю готовим до використання.

Збір на налаштування

Переконайтесь, що пристрій надійно встановлено на тверду та рівну поверхню.

В пристрою немає чітко визначеної передньої або задньої сторін. За необхідності Ви можете направляти його в будь-яку сторону.

Електросистема

Встановлення, ремонт та поточне обслуговування електричної системи має право виконувати тільки досвідчений електрик.

Встановлений електромотор готовий до використання. Всі з’єднання відповідають стандартам та вимогам. Електромережа та подовжувачі покупця також мають відповідати цим вимогам.

Важливі зауваження

Пошкоджені електрокабелі

Електрокабелі часто мають пошкоджену ізоляцію.

Можливі причини:

- Сліди тертя, якщо електрокабелі пропускали через вікна або двері.

- Перегини, як наслідок неправильного під’єднання до електромережі

- Надрізи, спричинені переїздами через кабелі.

- Пошкодження ізоляції, як наслідок різкого витягування кабеля з розетки.

- Тріщини, як наслідок зношення кабелю.

Електрокабелі з подібними дефектами не можна використовувати, адже внаслідок пошкодження ізоляції вони становлять загрозу життю людини. Постійно перевіряйте електрокабелі та електромережі на наявність будь-яких дефектів. Перед перевіркою переконайтесь, що пристрій відключено від електромережі.

Електромережа повинна відповідати стандартам. Використовуйте електрокабелі тільки з маркуванням H05VV-F. Можливе використання кабелів з подібним маркуванням. Зазвичай на кабелях має бути позначено тип кабелю.

Електричний мотор

- Напруга має бути такою, як вказано на лейбі.

- Подовжувачі повинні бути мінімум 1,0 мм2 в розрізі.

- Система живлення повинна бути захищена відповідним запобіжником.

Якщо Вам необхідно отримати будь-яку додаткову інформацію, будь ласка вказуйте:

- Виробника мотору

- Тип струму

- Характеристики з інформаційної лейби пристрою.

- Характеристики з інформаційної лейби перемикача.

Інструкція по роботі

Напрямок шліфування (Зобр 1, Зобр. 2)

Зазвичай залежить від ваших потреб. Якщо Ви бажаєте хочете швидко зняти велику кількість сталі (з старих, заржавілих інструментів) або якщо ви бажаєте шліфувати грубі інструменти, такі як сокира, рекомендується  працювати проти напрямку шліфування. Якщо в поліруванні потребують більш тонкі інструменти., бажано працювати в напрямку полірування. Наприклад ножі та інструменти для різьби. Зауважте, що процес полірування сповільнюється, якщо ви працюєте в напрямку обертання.

Перед кожною операцією, перевірте поверхню полірувального каменю. Для того щоб це зробити, опустіть універсальні тримачі на камені, та проверніть на 360˚.

При поставці пристрій споряджений шліфувальним каменем.

Водний резервуар (Зобр. 4)

Наповніть водний резервуар до позначки. Полірувальний камень вкриється водою. За необхідності долийте воду. Не поліруйте без води.

Одразу після завершення полірування, злийте воду. Не допускайте тривалого перебування каменю в воді. Регулярно опорожнюйте водний резервуар.

Порада експерта: можна не виконувати цих заходів, якщо додати в воду магніт.

Замір кута (Зобр. 6)

Виміряйте кут полірованого скосу в зрівнянні з куту зрізу до  зазубринок. Потім, встановіть визначений кут на пристрою, змінивши висоту універсальних тримачів. Для цього виконайте:

- Встановіть інструмент на пристрій, потім встановіть пристрій на універсальну підставку.

- Тримайте виміру куту з бежевим кутом на поверхні.

- Встановіть висоту універсальної підставки так щоб вона поверхня була прямо навпроти шліфувального диску.

Зауважте: розміри, зазначені в вимірнику це тільки стандартні величини. Звичайно ви можете змінювати величини відповідно до ваших потреб.

Шліфування (Зобр. 7)

Порада експерта. Новий інструмент демонструє сліди процесу виробництва. Ви можете значно збільшити тривалість використання вашого інструменту, якщо ви шліфуєте його з двох сторін ріжучої кромки перед першим використанням.

Після того, як ви встановите кут., встановіть інструмент в пристрій та універсальну підставку, ввимкніть мотор, та розпочніть процес шліфування. Обережно притисніть пристрій до шліфувального диску , то рахуйте ним хрестовидні рухи. Під час шліфування переконайтесь, що не менше половину поверхні інструменту прилягає до шліфувального диску. Так ви зменшите ризик ушкодження шліфувального диску.

Використовуйте Stone preparer для досягнення кращих результатів шліфування (приблизно з 250 до 1000). Stone preparer можна придбати в дилерів Scheppach.

Заточування  (Зобр. 8)

Ніколи не заточуйте проти напрямку шліфування! В іншому випадку інструмент проткне шкіру.

Змастіть шкіряний диск за допомогою промоченої в машинному мастилі ганчірки. Потім розмістіть абразивну пасту на шкіряний диск. Вимкніть пристрій, та розмастіть абразивну пасту, прокрутивши диск.

Ці дії слід повторювати кожні 5-10 інструментів. Потім всі дії слід повторити. Такі заходи продовжують термін використання шкіри та якість Вашого інструменту.

Порада експерта: Ви можете використовувати пристосування для самостійної роботи. Слід встановити інструмент на пристрій в задану позицію.

Спеціальні приладдя

Номер замовлення 8949 0707

Змініть шліфування Вашого TiGer за секунди з 250 до 1000 та навпаки.

Пристрій для трубко побідних інструментів (з 100) 55, номер замовлення 8949 0706

Ви можете забезпечити пальцеподібним інструментам належну гостроту.

Пристрій для маленьких ножів 60 номер замовлення 8949 0708

Пристрій для маленьких ножів 120 номер замовлення 8949 0709

Чиста насолода працювати на кухні!

Пристрій для ножиць (з 100) 160 номер замовлення 8949 0710

Тепер ви можете легко Нагострити будь-який тип ножиць.

Пристрій для сокир 40. номер замовлення 8949 0712

Розщеплюйте деревину швидко, як ніколи.

- немає необхідності в великогабаритних агрегатах.

Пристрій для загострювання. номер замовлення 8949 0713

Загострюйте за лічені секунди. Також Ви можете відполірувати метали.

Запасна ріжуча кромка номер замовлення 8949 0714

Шкіряний хонінг номер замовлення 8949 0705

Для внутрішньої сторони пальцеподібних інструментів.

Пристрої для захисту від залишкового струму

Додаткові інструкції для засобів захисту від залишкового струму.

Уважно ознайомтесь з наведеною інформацією.

Зверніть увагу на ці інструкції, в разі передачі пристрою в третій стороні. Інструкція призначена для подальшого консультування.

Інструкції безпеки!

- Оскільки пристрій був протестований, не допускаються будь-які вдосконалення та зміни. Не розбирайте пристрій.

- Тримайте подалі від дітей. Діти не розуміють небезпечність використання електричних пристроїв. Тому будьте вкрай уважні вразі використання пристрою в зоні діяльності дітей.

- Конструкція пристрою відповідає першому класу захисту. Використовуйте тільки розетки з заземленням (230В./50Гц.)

- В школах, тренувальних закладах, хобі майстернях, використання цього пристрою можливе тільки під наглядом кваліфікованої людини.

- Будьте обережні з цим пристроєм. Нерівності, удари або падіння навіть з невеликої висоти може пошкодити пристрій.

- Не використовуйте пристрій одразу після переміщення  з холоду в тепле приміщення. Може сформуватись конденсат, котрий зламає пристрій. Перед ввімкненням пристрій має нагрітись до кімнатної температури, що може зайняти декілька годин.

- Не торкайтесь до пристрою вологими руками.

- Переконайтесь, в цілісності ізоляції всього пристрою цілком.

- Якщо пристрій не буде використовуватись певний час – відєднайте від електричного постачання.

- Уникайте таких умов використання та транспортування пристроя:

- вологість або сильна туманність;

- надмірна спека або холод;

- пил або легкозаймисті гази, випари або розчинники;

- сильні магнітні хвилі, такі як бувають поблизу деяких машин та гучномовців.

Запуск пристрій захисту від залишкового струму:

- Пристрій захисту від залишкового струму має контрольну кнопку.

- Функціональність програми слід перевіряти що разу перед ввімкненням або хоча б не менше ніж раз в тиждень.

- Якщо використовувати пристрої захисту від струму, котрі не пройшли перевірку, зменшується ступінь персонального захисту. Негайно замініть його в такому випадку.

- Гарантії діють тільки при належному виконанні інструкцій.

- Перед кожним використанням переконайтесь в тому, що на пристрої немає пошкоджень.

- Пристрій готовий до використання після натиску кнопки запуску.

- Підключіть пристрій до  розетки.

- Натисніть оранжеву кнопку.

- На готовність до використання вказує червона лампочка.

- При належному використанні пристрій для захисту від залишкового струму  вирівнює струм. На це вказує червоний символ в віконці.

- Тільки при належному функціонуванні пристрій забезпечить захист людей та тварин.

- Для використання слід ще раз натиснути тестову кнопку.

- Тільки тепер Ви можете підключити остаточний пристрій.

Технічні характеристики

Відключення при залишковому струмі< 30 мА.

Струм 230В/50 Гц.

Спроможність 16А (3680Вт.)

Тип захисту: ІР54

Габарити: 126х50х88 мм.

# Text boxes

001